Таблица 1. Моточные данные и электрические параметры трансформаторов ТСА-310-1, ТСА-310-2, СТ-310.

| Тип транс-ра | Обмотка | №выводов трансформатора | Количество витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение ХХ, В | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСА-310-1 ТСА-310-2 | I I' II-II' III-III' IV-IV' V-V' VI-VI' VII-VII' VIII VIII' | 1-2-3 1'-2'-3' 4-12+12'-4' 5-8-13+13'-8'-5' 7-15+15'-7' 6-14+14'-6' 9-16+16'-9' 10-17+17'-10 11-18 11'-18' | 274+42 274+42 191+191 6-185+185-6 42+42 219,5+219,5 8,5+8,5 9+9 18 18 | ПЭВА 1,16 ПЭВА 1,16 ПЭВА 0,8 ПЭВА 0,8 ПЭВА 1,16 ПЭВ-1 0,25 ПЭВА 1,16 ПЭВА 1,16 ПЭВА 1,45 ПЭВА 1,45 | 110+17 110+17 153* 2,4+148+2,4* 33,6* 176* 6,8* 7,2* 7,2 7,2 | 110+17 110+17 148* 2,3+143+2,3* 32,5* 172* 6,6* 6,75* 6,75 6,75 | 1,5 1,5 0,55 0,55 1,2 0,07 0,9 2,3 2,6 2,6 |