Philips GR2.x sasszi védelmek

A LED villogása valamelyik védelem aktiválódását jelzi.

A védelmek a TDA8385 8-as lábát viszik H (nagyobb, mint 2,5V) szintre.

A védelmek:

1. Magas tápfeszültség védelem. Az 5V-os stabkocka bemeneti feszültségét, és a 32V-os tápfeszültséget figyeli. Akkor aktiválódik, ha ezek meghaladják a 17,5V-it, illetve a 39,5V-ot.

2. A hang végfok kimeneti védelme. Akkor aktiválódik, ha valamelyik kimeneten DC szint jelenik meg.

3. Sugáráram védelem. Túl nagy sugáráram esetén aktiválódik.

4. Nagyfeszültség védelem. Túl nagy sorvisszafutási impulzus esetén aktiválódik.

5. Az EW fokozat védelme.