A jelenleg kereskedelmi forgalomban levő STR5412  rossz minősége miatt érdemes alternatív megoldásokban gondolkodni. Egy lehetséges megoldás: 

Alkatrészlista: 
T1: 1db BU526, BU508, BU2525 
T2: 1db BD236, BD538 
T3: 1db BF458, BF469 
R1: 1db 47k / 0.5W 
R2: 1db 3k3 – 4k7 /ezzel állítható be a kimeneti feszültség/ 
R3: 1db 20k 
R4: 1db 15k 
D1, D2: 2db 1N4148 
DZ: 6,8V/0,4W 

A T1  tranzisztort a készülék hűtőbordájára kell szerelni. Az R2=3k3 értéknél a kimeneti feszültség 104V.

A NYÁK megtervezésekor nem állt rendelkezésre az ilyen IC-vel szerelt készülék, ezért el lett méretezve, beépítése kissé nehézkes. A lábakat oldalra elhajlítva tudjuk beültetni oly módon, hogy a fóliaoldal a hűtőborda felé nézzen.

A BU tranzisztort a szorítólemez segítségével a hűtőbordára kell erősíteni. Amennyiben szükséges, pótlólagos bordát is fel lehet szerelni a biztonságosabb működés érdekében.

Amennyiben a beépítéssel vagy működéssel kapcsolatos kérdése merülne fel, forduljon hozzám bizalommal.

Üdvözlettel:

Mrakovics Tamás

ELKO4 Bt