SAMSUNG KS9A

védelmek

TDA9351PS/N2/3

UOC

50-es láb (BLANKING)

Az IC201S UOC IC (TDA9351) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás (képkioltás) alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete-szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a CN501 csatlakozó 5-ös lábán a CUT-OFF jel tartalmazza, és az  IC201S UOC IC 50-es (BLANKIN) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.

Szoftver úton választható, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok (V-GUARD). Ebben az esetben az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, és a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik. (Így nem jelenhet meg a vízszintes csík a képernyő közepén.)

49-es láb (BCL IN)

A CRT sugáráram figyelése a T444S FBT (sorkimeneti transzformátor) 8-as (ABL) lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív  feszültség keletkezik a C420 (47nF/630V) kapacitáson. Ez a negatív feszültség az R423 (82K), R424 (6K8) osztó által előállított pozitív feszültségből kivonódik, és a Q201 (KSA539-Y) PNP tranzisztor nyitását vezérli.Q201 határozza meg az IC201S UOC IC 49-es (BCL IN) lábának feszültségszintjét. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe, ami ennél a készüléknél szoftver úton választható, hogy a függőleges eltérítés védelem (V-GUARD) működésbe lépjen a képcsövön megjelenő vízszintes vonal kioltásával, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra  ekkor olyan képkioltó impulzusoknak  kellene eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a TDA9351 IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív. A KS9A sasszinál   ez a függőleges eltérítés leállását érzékelő védelem tehát kétféle is lehet, attól függően, hogy a J144 (50-es láb), vagy a J149 (49-es láb) átkötés van aktuálisan beépítve..

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) általában a sorkimeneti transzformátorról eredő sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret és képméret csökkenés ellensúlyozására hivatott. A láb normál szabályozási tartománya: 1,2 – 2,8V.

A KS9A sasszinál ez a láb az R205 (75K), R206 (27K) osztóval a 8V-ból kb. 2V-ra van előfeszítve, és ide kapcsolódik a Röntgen-sugárzás védelmi áramkör (X-RAY) kimenete is.  Ha az előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.

16-os láb (PH2LF)

A 16-os láb (PH2LF) felhasználásával egyes TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Egyéb esetekben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le. A KS9A sasszinál ezt a védelmet nem alkalmazzák.

34-es láb (FBISO)

Ez a láb kétfunkciós: egyrészt ide jut be a sorvégfokból eredő sorvisszafutási impulzus   (HFB, kb.5Vpp), másrészt ez a homokvár impulzus (S-CASTL) kimeneti pontja.

A 34-es lábra jutó HFB impulzus a következő módon nyerik: a sorvég tranzisztor kollektorkörében található CR404S (680pF/2kV), CR405S (4,7nF/400V) alkotta kapacitív osztó kimenetén megjelenő (kb. 50Vpp) jelet a R414 (15K)-val tovább osztva, és a DZ402 (MTZJ5,6B) Zener diódával limitálva.

Ha ez a jel nem megfelelő amplitúdójú, vagy torz, akkor a sorvégfok beindulása után rövid idő elteltével letiltódik a 33-as (HOUT) láb jele.

Különösen kényes elemek a HFB impulzust előállító (osztó, limitáló) elemek. Okozhatja még a HOUT jel letiltódását a (HFB jel torzulása = beszívásos volta miatt) a sorvégfokozat túlterhelt állapota is. Innen kap tápot a függőleges végfok és az RGB végfok is.
Gyakori kiváltó ok a sorcsatoló elemek (kondenzátorok) hibája.

Az UOC processzorok hasonló módon indítják a sormeghajtást, mint a 11AK19 sasszinál alkalmazott TDA884x dzsungel IC. Ennek indulási tranzienseit már ismertettük. (ld: melléklet)

CHINA TV alapján:

CHINA TV alapján:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor

A processzor tápfeszültség lábai:

- VDD = 3,3-3,5V : 		pin 54 (VDDA)

pin 56 (VDDC)

pin 61 (VDDB)

- VP = 8V  (min 7,5V):  	pin 14 (VP2)

pin 39 (VP1)