VESTEL 11AK37

1. Hibajelenség:

Bekapcsoláskor csak hang van, kép nincs. Nem kap meghajtójelet a sorvégfokozat.

Oka:

A sorvisszafutás jele (LFB) nem jut el a sorvégfokozattól a dzsungel IC (TDA2248) 49-es (LFB-SSC) lábára, mert a C653 (47n/250V) szakadt és/vagy a C618 (3n3 – 4n7/2kV) átütött, R639 (10K) égett, D407 (1N4148) zárlatos, R426 (2K2) szakadt. Az IC letiltja a sormeghajtó (HOUT) kimenetét.

Javítása:

A hibás alkatrészek cseréjén kívül C653 és C618 akkor is cserélendő, ha hidegen mérve jónak mutatkoznak.

2. Hibajelenség:

Nem indul. A hibás alkatrészek R639 (10K) és a C653 (47n/250V) cserélve , az R426, 462 smd ellenállatok értéke bent mérve jó, a sortranzisztor jó , illetve teszterrel vizsgálva a sorkimenő is. STV2248H csere után sem változott a helyzet. A tápfeszültségek hibátlanok. A sormeghajtó fokozat nem kap vezérlést indításkor.  STV9306 csere is megtörtént, mert szakadt volt az R656.

Oka:

Próbál indulni, bekapcsoláskor (a 8V táp hatására) megjelenik a fölfutó él a dzsungel IC (STV2248) HOUT portján (pin48), de erre nem kap megfelelő LFB jel választ 400ms-on belül a pin49-re, ezért azonnal letiltja a kimenetet. Ezt csak oszcilloszkóppal lehet indikálni, mert a DMM ehhez lassú. R639 (10K) megégése esetén (méregetés nélkül) cserélni kell: C618 (3n3/2kV), C619/C653 (47n/250V) kondenzátorokat. Célszerű 400V-os típusokat beépíteni. Javasolt cserélni a D617 (BA159), D603 (1N4148), D407 (1N4148) diódákat, és ellenőrizni az R423, R426, R462, R422 ellenállásokat is.

Javítása:

A 49-es lábon nem volt LFB impulzus (a szkóp azonnal egyértelművé tette).

R426 cseréje után jó lett, pedig az áramkörben mérve  az is jónak látszott