# Осциллограф ВЗРИП С1-122

## ВЗРИП » С1-122, С1 122

·

| Основные параметры осциллографа |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Тип | аналоговый |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |

Многофункциональные приборы переменной структуры, использующие серию сменных блоков. Схемно-конструктивное построение осциллографов обеспечивает полную взаимоменяемость сменных блоков и позволяет потребителю на основе базового блока (С1-122) создавать различные по функциональным взможностям приборы:

- универсальные с полосой пропускания 100 МГц;

- стробоскопические с полосой пропускания до 18 ГГц;

- цифровые с частотой дискретизации до 40 МГц и управлением по КОП

- анализаторы логических состояний цифровых схем с частотой до 100 МГц.

Применяются в вычислительной, радиолокационной технике, технике средств связи, экспериментальной физике, биомедицине, механических и вибрационных испытаниях.

- Четыре канала

- Знаковая индикация на экране ЭЛТ

- Анализ логических состояний

- Цифровое запоминание

- Программное управление

- 14 сменных блоков

- ЭЛТ 17ЛО7И

- Рабочая часть экрана 100 х 120 мм

- Питание (220±22) В, (50±0,5) Гц

- Потребляемая мощность 150 В · А

- Масса 17 кг

- Рекомендуемая замена: С1-152

Комплекты поставок осциллографа С1-122

| Осциллограф | Тип сменного блока | Осциллограф | Тип сменного блока |
| --- | --- | --- | --- |
| С1-122/1 | Я4С-90 (2 шт) Я4С-91 | С1-122/8 | Я4С-122 |
| С1-122/2 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 | С1-122/9 | Я4С-110 |
| С1-122/3 | ? | С1-122/10 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 Я4С-98 Я4С-105 |
| С1-122/4 | Я4С-89 Я4С-100 Я4С-101 Я4С-102 | С1-122/11 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-105 |
| С1-122/5 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-98 | С1-122/12 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 Я4С-98 Я4С-105 |
| С1-122/6 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-92 | С1-122/13 | Я4С-89 Я4С-100 Я4С-101 |
| С1-122/7 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-105 |  |  |

Основные данные

Вертикальное отклонение

| Тип и наименование сменного блока | Параметры |
| --- | --- |
|  | Число каналов | Время нарастания, ПХ, нс | Полоса пропускания, МГц | Коэффициенты отклонения | Полное входное сопротивление, МОм; пФ |
| Я4С-90, усилитель | 2 | 3,5 | 0 - 100 | 5 мВ/дел 5 В/дел | 1; 20 |
| Я4С-96, двухканальный стробоскопический преобразователь | 2 | - | 0 - 12 ГГц | 2 мВ/дел 200 мВ дел | 50±1 Ом |
| Я4С-100, двухканальный стробоскопически преобразователь | 2 | - | 0 - 18 ГГц | 2 мВ/дел 200 мВ/дел | 50±1 Ом |
| Я4С-122, анализатор сигналов | 2 | 35 | 0 - 10 | 0,5 мВ/дел 5 В дел | 1; 47 |

Горизонтальное отклонение

| Тип и наименование сменного блока | Параметры |
| --- | --- |
|  | Коэффициенты разверток | диапазон частот синхронизации | Минимальный уровень синхронизации |
|  | А | Б |  | Внутренний | Внешний |
| Я4С-91, блок развертки | 5 нс/дел - 50 мс/дел | 20 нс/дел 5 мс/дел | 20 Гц - 100 МГц | 0,8 дел | 0,4 В |
| Я4С-95, блок стробоскопической развертки | 20 нс/дел- 50 мс/дел | - | 50 Гц 5 ГГц | - | 0,1 В в полосе частот 0,5-5 ГГц |
| Я4С-101, блок стробоскопической развертки | 0,01 нс/дел 0,01 мс/дел | - | 50 Гц 10 ГГц | - | 0,05 В в полосе части 50 Гц - 1 ГГц; 0,1 В в полосе частот 0,5 - 10 ГГц |
| Я4С-122, анализатор сигналов | 20 нс/дел-1 с/дел | - | 10 Гц - 10 МГц | 0,8 дел | 0,2 В |

Сменные блоки специального назначения

| Наименование сменного блока | Тип | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- |
| Блок генератора перепада напряжения | Я4С-89 | Генерирование перепада напряжения |
| Блок цифровой задержки | Я4С-98 | Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов |
| Блок вольтметра универсального | Я4С-97 | Измерение постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры |
| Блок характериографа | Я4С-92 | Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов |
| Блок задержки | Я4С-102 | Задержка двух импульсных сигналов |
| Блок логического анализатора | Я4С-110 | Логический анализ цифровых схем |
| Блок анализатора сигналов | Я4С-122 | Аналого-цифровое преобразование, запоминание и связь ЭВМ через интерфейс КОП Режимы работы каналов вертикального отклонения: Левый канал; правый канал; "прерывисто"; поочередно; сумма Режимы синхронизации: От левого канала вертикального отклонения; от правогоканала вертикального отклонения; от левого и правого каналов |

Осциллограф С1-122 универсальный (С1122, С-1-122, С 1 122, c1-122, С-1122, С 1122, С1 122, c1122, c-1-122, c 1 122,c-1122, c 1122, c1 122)

Осциллограф С1-122 универсальный являет собой многофункциональный прибор переменной структуры, использующий серию сменных блоков.

Схемно-конструктивное построение осциллографов обеспечивает полную взаимоменяемость сменных блоков и позволяет потребителю на основе базового блока С1-122 создавать различные по функциональным возможностям приборы:

- универсальные с полосой пропускания 100МГц;

- стробоскопические с полосой пропускания до 18ГГц;

- цифровые с частотой дискретизации до 40МГц и управлением по КОП;

- анализаторы логических состояний цифровых схем с частотой до 100МГц.

Осциллограф С1-122 универсальный применяется в вычислительной, радиолокационной технике, технике средств связи, экспериментальной физике, биомедицине, механических и вибрационных испытаниях.

Технические характеристики приборов осциллографы С1-122 универсальные:

- Четыре канала;

- Знаковая индикация на экране ЭЛТ;

- Анализ логических состояний;

- Цифровое запоминание;

- Программное управление;

- 14 сменных блоков;

- Тип индикатора - ЭЛТ 17ЛО7И;

- Рабочая часть экрана 100х120мм;

- Питание - 220В±22В, 50Гц±0,5Гц;

- Потребляемая мощность - 150В∙А;

- Масса С1-122 - 17кг.

Комплекты поставок осциллографа С1-122

| Осциллограф | Тип сменного блока | Осциллограф | Тип сменного блока |
| --- | --- | --- | --- |
| С1-122/1 | Я4С-90 (2 шт) Я4С-91 | С1-122/8 | Я4С-122 |
| С1-122/2 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 | С1-122/9 | Я4С-110 |
| С1-122/3 |  | С1-122/10 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 Я4С-98 Я4С-105 |
| С1-122/4 | Я4С-89 Я4С-100 Я4С-101 Я4С-102 | С1-122/11 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-105 |
| С1-122/5 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-98 | С1-122/12 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-97 Я4С-98 Я4С-105 |
| С1-122/6 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-92 | С1-122/13 | Я4С-89 Я4С-100 Я4С-101 |
| С1-122/7 | Я4С-90 Я4С-91 Я4С-105 |  |  |

Основные технические характеристики типов сменных блоков приборов осциллографы С1-122 универсальные:

Вертикальное отклонение

| Тип и наименование сменного блока | Параметры |
| --- | --- |
|  | Число каналов | Время нарастания, ПХ, нс | Полоса пропускания, МГц | Коэффи-циенты откло- нения | Полное входное сопротив-ление, МОм; пФ |
| Я4С-90, усилитель | 2 | 3,5нс | 0МГц-100МГц | 5мВ/дел-5В/дел | 1 МОм; 20пФ |
| Я4С-96, двухкана- льный стробос-копический преобразо-ватель | 2 | - | 0МГц-12ГГц | 2мВ/дел-200мВ/дел | 50 Ом±1 Ом |
| Я4С-100, двухкана- льный стробос-копический преобразо-ватель | 2 | - | 0МГц-18ГГц | 2мВ/дел-200мВ/дел | 50 Ом±1 Ом |
| Я4С-122, анализатор сигналов | 2 | 35нс | 0МГц-10МГц | 0,5мВ/дел-5В/дел | 1 Ом; 47пФ |

Горизонтальное отклонение

| Тип и наимено- вание сменного блока | Параметры |
| --- | --- |
|  | Коэффициенты разверток | диапазон частот синхронизации | Минимальный уровень синхронизации |
|  | А | Б |  | Внутре- нний | Внешний |
| Я4С-91, блок развертки | 5нс/дел-50мс/дел | 20нс/дел-5мс/дел | 20Гц-100МГц | 0,8дел | 0,4В |
| Я4С-95, блок стробоско-пической развертки | 20нс/дел-50 мс/дел | - | 50Гц-5ГГц | - | 0,1В в полосе частот 0,5ГГц-5ГГц |
| Я4С-101, блок стробоско-пической развертки | 0,01нс/дел-0,01мс/дел | - | 50Гц-10ГГц | - | 0,05В в полосе частот 50Гц-1ГГц; 0,1В в полосе частот 0,5ГГц-10ГГц |
| Я4С-122, анализатор сигналов | 20нс/дел-1с/дел | - | 10Гц-10МГц | 0,8дел | 0,2В |

Сменные блоки специального назначения

| Наименование сменного блока | Тип | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- |
| Блок генератора перепада напряжения | Я4С-89 | Генерирование перепада напряжения |
| Блок цифровой задержки | Я4С-98 | Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов |
| Блок вольтметра универсального | Я4С-97 | Измерение постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры |
| Блок характериографа | Я4С-92 | Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов |
| Блок задержки | Я4С-102 | Задержка двух импульсных сигналов |
| Блок логического анализатора | Я4С-110 | Логический анализ цифровых схем |
| Блок анализатора сигналов | Я4С-122 | Аналого-цифровое преобразование, запоминание и связь ЭВМ через интерфейс КОП. Режимы работы каналов вертикального отклонения: Левый канал; правый канал; "прерывисто"; поочередно; сумма Режимы синхронизации: От левого канала вертикального отклонения; от правого канала вертикального отклонения; от левого и правого каналов |