DIGI 100 sasszi memóriák, szervizmód

Memóriák:

Szervizmód:

Belépéshez  lépjünk be a dialóg-centerbe az  "i" (Easy Dialog) gomb megnyomásával, és itt írjuk be a "8500" kódot.

Navigálni a "P+", vagy "P-" –> "OK" gombokkal lehet.

A beállítási értékeket módosítani az "L+", vagy "L-" –> "OK" gombokkal lehet.

Visszalépni az előző menüre a "blue" (Kék) gombbal lehet.

Kilépés az "i" gombbal  lehet. (mindaddig tartsuk lenyomva, míg a normál menü be nem jön)

Megjegyzés:

A kilépésnél fontos, hogy az „i” gombbal lépjünk ki, mert ha például csak stby-ba kapcsoljuk a készüléket a beállítások elvégzése után, akkor minden bekapcsoláskor  ismét szervizmódban indul.