FAN 7529

PFC kontroller

| Láb | Neve | Funkciója |
| --- | --- | --- |
|  | INV | Ez a láb a hibajel-erősítő invertáló bemenete. Ide a PFC kimeneti DC jeléből egy ellenállás osztóval 2,5V-ot kell visszavezetni. Itt állítható be (az osztási arány módosításával) a kimeneti DC nagysága. |
|  | COMP | Ez a láb a hibajel-erősítő kimenete. A kimeneti feszültség-kompenzáció külső RC elemeit kell ide csatlakoztatni. A láb üzemi feszültsége 1-5V. |
|  | MOT | Ez a láb a belső fűrészjel lejtésének beállítására szolgál. A láb feszültsége stabilan 2,9V. Ha a láb és a föld közé egy ellenállást kötünk be, áram folyik ki a lábon, és így a belső fűrészjel lejtése arányos lesz ezzel az árammal. Ettől függ a PMOSFET maximális ON ideje. |
|  | CS | Ez a láb a túláram-védelem komparátorának bemenete. A kapcsoló PMOSFET áramát egy (a source és a föld közé kötött) áramfigyelő ellenállás érzékeli, amin eső feszültséget kell erre a lábra vezetni. A komparátor bemenetétől egy belső RC szűrő tartja távol a kapcsolási zajt. Az érzékelési küszöbszint 0,8V. |
|  | ZDC | Ez a láb a nullérzékelő blokk bemenete. Ha ennek a lábnak a feszültsége 1,5V fölé emelkedik, majd ezt követően 1,4V alá csökken, a PMOSFET „ON” állapotba kapcsolódik (vezetni kezd). A láb bemeneti feszültsége 6,7V-on limitált. |
|  | GND | Ez a jelföld láb biztosítja az összes többi láb számára a 0 potenciált (földpontot). A helyes működéshez a jelföldet és a teljesítményföldet el kell választani. |
|  | OUT | Ez a láb a kapcsoló PMOSFET gate elektródáját vezérlő kimenet. A láb maximális ismétlődő forrásárama és visszárama +500uA és -800uA. A helyes működéshez a gate elektródáig vezető áramköri út járulékos induktivitását minimalizálni kell. |
|  | Vcc | Ez a láb az IC tápfeszültség lába. Az IC által fogyasztott áramnak, és a PMOSFET meghajtó áramának összege adja az itt szükséges tápáramot. Az IC működése 12V-nál indul, és 8,5V alatt leáll. Vcc értéke 22V-nál limitált egy belső Zener dióda által. |

- Hibajelenség:

A PFC kimeneti feszültsége (névleg 400V, a fuffer kondenzátoron mérve) alacsony, emiatt a készülék főtápja bizonytalanul jár, kikapcsolgat, vagy el sem indul.

Oka1:

Megváltoztak a kimenetről az 1-es (IN) lábra feszültséget adó referencia osztó elemei. Cseréljük az ellenállásokat jobb minőségűre.

Oka2:

Az IC-k gyártási szórása (ami elég nagy) miatt az osztó osztási arányát egyedileg (potméterrel) célszerű beállítani.

Oka3:

Hibás a PFC kontroller IC.