### GORENJE-EVELUX E9, E9A sasszi

Az E9, E9A sasszik, melyeket 4:3 (14”, 20”, 21”, 25”, 28” és 33”) vagy 16:9 (28” és 32”) formátumú 900-os, vagy 1100-os képcsővel szereltek, képesek a teletext vételre, és PLL tunerrel, mono vagy sztereó kivitelben készülnek.

Alkalmazott processzorok:

SDA5252-2 B001 EV E9 – 1 lap TXT memória, csak a 4:3 képcsőhöz – 24C08 külső memóriával

SDA5252-2 B002 EV E9 – 1 lap TXT memória, csak a 4:3 képcsőhöz – 24C08 külső memóriával

SDA5255 A052 – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával

SDA5252-2 B001 EV E9 – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával

SDA454X OTP – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával - Dolby

SDA5250 – SMD változat – 24C32 külső memóriával

SDA88xx – az E9A sasszinál használatos

Az SDA55xx és az SDA52xx processzorok a külső hardverelemekhez portokkal csatlakoznak, amik többnyire többfunkciósak, konkrét működésük az opció függvénye:

- 8db. IC lábon: P0.0…P0.7 jelű nyitott drénű I/O port

- 8db. IC lábon: P1.0…P1.7 jelű PWM (pulzusszélesség modulált) jelű I/O port

- 4db. IC lábon: P2.0…P2.3 jelű ADC (analóg / digitális jel konverter) kimenetű port

- 8db. IC lábon: P3.0…P3.7 jelű I/O port

Ezek áramköri felhasználása (funkciója) típusonként eltérő:

SDA525x			SDA55xx

BG/L				3. láb				2. láb

PIP/TV 			6. láb

SCART1/2 			14. láb				23. láb

BG/L PIP 							25. láb

AV1/AV2 PIP 						26. láb

Vtuning PIP 			18. láb

BG/DK 			19. láb

SDA525x-nél a PIP színes árnyalása:  	18, 20, 21  IC lábak

SDA55xx-nél a tuner kiválasztása:		31. és 32. IC lábak

Tápegység: TDA4605

Függőleges végfok: TDA8351 a 1100-os képcsöveknél és TDA8356 a 900-os képcsöveknél

Dzsungel áramkörök:

TDA8840/N2C (PAL), TDA8842/N2C (PAL/SECAM) - 900-os képcsőnél

TDA8843/N2C (PAL), TDA8844/N2C (PAL/SECAM) - 1100-os képcsőnél

A videó végfok TDA6107 vagy TDA6108

Audio végfok TDA7057A

PIP processzor: SDA9288x

Hangprocesszor: MSP3410C vagy MSP3415D

A sasszik összes szükséges beállítása a szervizmenüben végezhető el.

Ahhoz, hogy hozzáférhető legyen a szervizmenü, a távirányítón megnyomjuk sorban egymás után a TV-I-STOP gombokat, kevesebb, mint 5 másodperc alatt, a TV bekapcsolt állapotában.

Ekkor a következő felirat jelenik meg a képernyőn:

#### SERVICE PARAM : XX	 VALUE : xx

A paramétereket a Pr+ / Pr- gombokkal kell kiválasztani, módosítani, pedig a Vol+ / Vol- gombokkal lehet.

Ha megnyomjuk az I (info) gombot, a képernyőn megjelenik a használt szoftver verzió és a TV aktuális konfigurációjáról szóló információk. Minden helyesen beállított összetevőnél megjelenik az OK, viszont egyes helytelenül beállított összetevőknél megjelenhet az XX jel is.

Az értékek módosítása után, amikor átmegyünk egy új paraméterre, az előző paraméter beállítása automatikusan memorizálódik.

A paraméterek hexadecimális értékben vannak kifejezve. A bináris / hexadecimális konvertálás az ismert módszerrel elvégezhető.

Az egyes paraméterek értékei 0 és 3F között változtathatók, kivéve a 11, 12, és 13 paramétereket, melyek értékeit 0 és 7F között, és az O1, O2, O3, O4 opciók értékei, melyeket  0 és FF között lehet módosítani.

A szervizmenüből való kilépéshez meg kell nyomni a STOP gombot, ekkor pár másodperc után a szervizmenü képe eltűnik a képernyőről.

Szervizparaméterek:

1  -  a fő tápfeszültség: 118V a 900-os képcsöveknél, 155V a 1100-os képcsöveknél

2  -  VH = függőleges pozíció

3  -  VA = függőleges amplitúdó a képernyő felső részén

4  -  VS = függőleges amplitúdó a képernyő alsó részén

5  -  SC = S korrekció a kép függőleges torzulásakor

6  -  HS = vízszintes pozíció

7  -  EW = vízszintes amplitúdó

8  -  PW = korrekció a kép vízszintes torzulásakor (Pincuchion)

9  -  CP = korrekció a kép vízszintes torzulásakor a sarkokban (Corners)

10 - TC = trapéz korrekció

11 -  EW 16:9 = vízszintes amplitúdó a 16:9-es képhez

12 -  X1 = függőleges Zoom kiterjesztés 4:3 formátumban

E1 = vízszintes Zoom amplitúdó 4:3 formátumban

S1 = központi kép Zoom 4:3 formátumban

12/A- ugyanazok a beállítások a 16:9-es formátumban (movie expand)

13 - P1 = PIP pozíció a baloldalon

14 - P2 = PIP pozíció a jobb oldalon

15 - P3 = PIP Zoom pozíció a baloldalon

16 - P4 = PIP Zoom pozíció a jobb oldalon

17 - X2, E2, S2 Zoom1 = ugyanazok a beállítások, mint az X1, E1, S1-nél a 16:9 formátumban  	Zoom1-hez

17/A - X2, E2, S2 Zoom1= ugyanazok a beállítások, mint az X1, E1, S1-nél a 4:3 formátumban  	Zoom1-hez

18 - X2, E2, S2 Zoom2 = ugyanazok a beállítások, mint a X1, E1, S1-nél a 16:9 formátumban 	Zoom2-höz

19 - AC = RAA beállítás

20 - R = fehér szint R

21 - G = fehér szint G

22 - B = fehér szint B

23 - xx = Norma beállítás: 11= PAL/Secam/L’; 12 = Pal/Secam/DK; 13 = Multinorma

24 - YD = Y (világosságjel) késleltetés beállítása

25 - HM = a hangerő maximum szintjének beállítása a Hotel-mód számára

26 - O1 =1. opció bájt

27 - O2 =2. opció bájt

28 - O3 =3. opció bájt

29 - O4 =4. opció bájt (Csak egyes modelleknél van jelen)

Bit – jelentés : 		érték = jelentés

0 - LOW STANDBAY : 	1 = Engedélyezett, 0 = Tiltott

1 - AUTO ON : 		1 = Engedélyezett, 0 = Tiltott

2 - ZET KORREKCIO

4,3 - EFFECTS: 		0 0 = SPACE EFFECT

0 1 = 3D EFFECT

1 0 = VIRTUAL DOLBY EFFECT

1 1 = VIRTUAL DOLBY in MENU text 3D

5 - DK/BG : 			Hangnorma változatok

6 - nem használatos

7 - nem használatos

A sasszi néhány jellemző hibája:

1.Hibajelenség: A vízszintes képméret nagyon nagy, szervizmenüből nem lehet beállítani, a kelet-nyugat modulátor diódáinak cseréje nem segít.

Oka: T705 (BD242) EW tranzisztor hibás, mérésnél látszólag jó, az áramkörben a jelet mégis a földre teszi.

2.Hibajelenség: A kép nem színes, a beállításoknak nincs semmi hatása.

Oka: TDA8843 dzsungel IC hibás.

3.Hibajelenség: Nincs kép és hang, néha a TV magától átmegy az 1-es programhelyre, néha nem veszi az utasításokat a távirányítóból.

Oka: A memóriában megváltoztak az adatok.

Ha nem áll rendelkezésre memóriaíró, akkor a következőképpen ügyeskedhetünk:

Kivesszük a memóriát, bekapcsoljuk a TV-t memória nélkül, hagyjuk egy pár másodpercig, utána a főkapcsolóval kikapcsoljuk. A memóriát a helyére tesszük, és bekapcsoljuk a TV-t, ebben a pillanatban a processzor újjáéleszti (reinicializálja) a memóriát, és lehetséges, hogy a probléma megoldódott.

4.Hibajelenség: A TV nem indul, a standby LED villog.

Oka: A videó végfok zárlatos, ki kell cserélni a TDA6107  IC-t.

5.Hibajelenség: Hiányzik a kép, a sorvégfokozatból füst jön.

Oka: Észrevehető, hogy a füst az R712 ellenállásból jön, melyet párhuzamosan tettek a D704 diódával. A C709 kondenzátor (2,2uF/350V) száraz, és a C707 kondenzátor  kivezetéseinek forrasztása hibás. Ezek elhárítása után a TV jól működik.

6.Hibajelenség: A készülék NICAM sztereó hangja periodikusan vissza-vissza térve torzan, recsegve szól. Finomhangolással nem korrigálható. A mono és a sztereó (nem NICAM) hang esetén a jelenség nem tapasztalható.

Az jelfeldolgozás elemeinek (SAW, MSP3410D (MSP3411G), TDA4445B, 18,432MHZ-es kvarc) cseréje nem segít. Az L521 (38,9MHz-es rezgőkör) finom beállítása (a szervizmanuálban leírtak szerint) sem ad kielégítő eredményt.

Oka: Az MSP audió processzor demodulátor PLL-je időnként kikerül a benntartási tartományból, és ekkor torzított demodulált jelet szolgáltat, aztán ismét behúz és jól működik, stb. A jelenség oka, hogy a 18,432MHz-es referencia kvarc nem rezeg pontos frekvencián. Konstrukciós hiba miatt a C564, C565 kondenzátorok gyári értéke 12pF, ami túl nagy, ezért elhúzza a kvarc rezonancia frekvenciáját (alacsonyabb a kelleténél).

Elhárítása: A  C564(12pF), C565(12pF) kondenzátorok cseréje 1,5pF értékűre. (A konkrét érték a nyák kiviteléből adódó szórt kapacitások függvénye: 0 - 12pF)