### Saturn 29F1 – 5P60 sasszi

TDA93xxPS/N2 UOC processzorokkal

Ezek a készülékek az  LG, Philips, vagy Orion A59, vagy A68 1100-os képcsővel készülnek.  A tuner frekvenciaszintézeres, az SDA, SCL adatbusz vonalakon vezérelve. A KA5Q12XRF IC-re és TLP621 optocsatolóra épített tápegység biztosítja a 140V fő feszültséget. A függőleges végfokozat a TDA4863 IC-t használja. A sasszin egy UOC (minden egy csipen) típusú áramkör található, mikroprocesszor és dzsungel szereppel, a következő változatokban: TDA9362PS/N2, TDA9365PS/N2, TDA9384PS/N2, TDA9386PS/N2. A hangvégfok: TDA8944, az audio processzor: TDA9859, a NICAM processzor: TDA9874.

A kezelői menü több oldalból tevődik össze, a MENU gombbal lehet választani a következő sorrendben:

PICTURE – SOUND – TIME – TUNE – SETUP – EXCHANGE

Mindegyik menüben a zöld és a kék gombbal tudunk mozogni, a módosítást a piros és sárga gombokkal végezhetjük. A távirányítón lévő gombok elhelyezkedése az alábbi képen látható.

A távirányító képe

A szervizmenübe való belépéshez a következő gombokat nyomjuk meg egymás után a távirányítón:

CLOCK, PM, Timer (óra szimbólum)

A 0, 1, 2, …7, 8 és CLOCK gombok segítségével hozzáférhetünk a szervizmenü oldalaihoz, a PR + és PR –  gombokkal  kiválaszthatjuk a paramétereket az oldalakon, a VOL + és VOL –  gombokkal módosíthatjuk a paraméterek értékeit. A memorizálás automatikusan történik kilépéskor.

A szervizmenüből való kilépés az OSD gombbal történik, ami a MUTE gomb alatt található.

Abban az esetben, ha ki kell cserélni az EEPROM (24C08) IC-t egy újra, lehetséges ennek feltöltése a gyári alapadatokkal a következő módon:

Belépünk a szervizmenübe, megnyomjuk a 8-as számgombot, és belépünk a INIT menübe, majd megnyomjuk a PR + gombot, ekkor a képernyőn megjelenik az INIT BUSY, majd várunk 5 másodpercet, amíg eltűnik a BUSY felirat. Ezután kikapcsoljuk, majd újra bekapcsoljuk a TV készüléket a főkapcsolóval. Ekkor a memória már teljesen fel van töltve az alapadatokkal. Ezután a készülék hibátlan működéséhez a geometria, VG2, AGC, stb., és a szolgáltatások opció paramétereit be kell állítani.

MENU0

VG2 –  a G2 feszültség beállítása VSD módban (lásd még: NVM1 opció bit0 = 1)

Aktiválásakor leáll a képeltérítés és megjelenik egy vékony vízszintes vonal. A 	beállítást a sortranszformátor G2 potenciométerével úgy végezzük, hogy ez a vonal 	egyre halványodva éppen eltűnjön. A beállítás végeztével bármelyik gombot 	megnyomva újra indul a függőleges eltérítés.

MENU1 (vízszintes geometria beállításai)

5PAR, 5BOW, 5HSH – vízszintes paralelogramma és pozíció beállítása, 50Hz-hez

5EWW, 5EWP- sorméret és vízszintes parabola beállítása  50Hz-hez

5UCR, 5LCR, 5EWT- sarok és trapéz torzítások beállítása 50Hz-hez

6PAR, 6BOW, 6HSH – vízszintes paralelogramma és pozíció beállítása, 60Hz-hez

6EWW, 6EWP – sorméret és vízszintes parabola beállítása  60Hz-hez

MENU2 (függőleges geometria és az OSD pozíciók beállításai)

5VSL, 5VAM, 5SCL, 5VSH- képméret, függőleges linearitás és pozíció beállítása 50Hz-hez

5VOF, 5RGH – az OSD függőleges pozíciójának, és az RGB jel vízszintes pozíciójának 		   beállítása 50Hz-hez

6VSL, 6VAM, 6SCL, 6VSH - képméret, függőleges linearitás és pozíció beállítása 60Hz-hez

6VOF, 6RGH – az OSD függőleges pozíciójának, és az RGB jel vízszintes pozíciójának 		   beállítása 60Hz-hez

HOF – az OSD vízszintes pozíciójának beállítása

VX – függőleges zoom beállítása

MENU3 (fehér és feketeszint beállításai)

RED, GRN – feketeszint, piros és zöld komponens beállítása

WPR, WPG, WPB – fehér szint, piros, zöld és kék komponens beállítása

YDFP, YDFN, YDFS, YDAV – PAL, NTSC, SECAM és AV világosságjel (Y)  					      késleltetési idejének beállítása

TTBR – a teletext fényerejének beállítása

MUTD – MUTE (némítás) késleltetési idő beállítása

#### MENU4

AGC – az AGC küszöbszint beállítása

Az antennabemenetre adjunk  60dBu (1mV) nagyságú, a VH sávba eső színsáv jelet.  	AGC beállítását úgy végezzük, hogy a tuner AGC lábán mért feszültség 3,8V legyen.

VOL – a hangerő fölső szintjének beállítása

9874, AVLT – a TDA9874 AVL (automatikus hangerő tartás) áramköre szintjének beállítása

9859 – a TDA9859 vezérlő szintjének beállítása

IIFS – a KF  képvivő frekvencia beállítása – beállítandó érték: 2 (38,9MHz)

HDOL – katód meghajtó szint beállítása – beállítandó érték: 10

SPD – KF AGC sebesség – beállítandó érték: 1 (normál)

VG2B – a VG2 beállításához használt vízszintes vonal fényerejének beállítása

MBAS, MTBA, MTRE – a hangszínszabályozás maximum értékeinek beállítása

MENU5 (7 opció bájt, mindegyikben 8 bittel)-csak a legfontosabbak lesznek megmagyarázva

#### NVM 1 opció

bit0 – a VG2 beállítás kijelzési módja: AVG, vagy VSD (OSD átszíneződés, vagy vonal)

– beállítandó érték: 1 (VSD)

bit1 – jelkezelési mód választás: 0 = YUV, 1 = YPrPb – beállítandó érték: 0

bit2, bit3 – XX – beállítandó érték: 11 (egyforma legyen)

bit4 – AV2 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit5 – SVHS be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit6, bit7 – XX – beállítandó érték: 11, vagy 00 (egyforma legyen)

NVM 2 opció

bit0 – AVL (hangerő szinttartás) – beállítandó érték: 0 (OFF)

bit1 – automatikus hangnorma azonosítás az automatikus csatornakereséskor

– beállítandó érték: 1 (ON)

bit2 – európai teletext – beállítandó érték: 1 (ON)

bit3, bit4, bit5, - más típusú teletextek – beállítandó érték: 0 (OFF) mindegyiknél

bit6 – Sync on Y (szinkron az Y jelben) be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit7 – Slicing level (szeletelési /komparálási/ szint) – beállítandó érték: 0

#### NVM 3 opció

bit0 – Angol nyelvű menü – ajánlott beállítandó érték: 1 (ON)

bit1, bit2, bit3, bit4 bit5, bit6, bit7- menü más nyelveken – ajánlott beállítandó érték: 0 (OFF)

#### NVM 4 opció

bit0 – beállítandó érték: 0

bit1 – indulási mód választás bekapcsoláskor: 0 = az utolsónak nézett programra áll be

1 = standby-ba áll be

bit2 – geometria kompenzálás (EHT) be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit3 – logó megjelenítése be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit4 – EHT szabályozási mód választás – beállítható értékek: 0 = csak függőleges

1 = függőleges és EW

bit5 – a tuner érzékenységének beállítása – beállítandó érték: 0 (normál)

bit6 – a menü eltűnési idő beállítása: 0 = normál, 1 = felezett időtartam

bit7 – zoom be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

NVM5 opció (a hangnorma beállítása)

bit0 – DK – beállítandó érték: 1 (ON)

bit1 – BG – beállítandó érték: 1 (ON)

bit2 – I – beállítandó érték: 0 (OFF)

bit3 – beállítandó érték: 1

bit4 és bit5 – foglalt

bit6 – beállítandó érték: 0

bit7 – beállítandó érték: 1

#### NVM6 opció

bit0 – NO SIGNAL felirat megjelenítése, amikor nincs bemeneti jel – beállítandó érték:1(ON)

bit1 – kék/fekete képernyő megjelenítése jelhiány esetén: 1 = kék , 0 = fekete

bit2 – 16:9 méretarányú megjelenítés be/ki

bit3 – Child Lock – ajánlott beállítási érték: 0 (ekkor nem lehet aktiválni a menüből)

bit4, bit5 – design – beállítható tetszőleges, a kivitelt jelölő érték

bit6 – a jel nélküli állapotot jelző POC bit be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit7 – játékok be/ki – beállítható értékek: 1 (ON), 0 (OFF)

#### NVM 7 opció

bit0 – AV1 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit1 – beállítandó érték: 0

bit2 – TV vagy monitor üzemmód kiválasztása  – beállítandó érték: 0 (TV)

bit3 – beállítandó érték: 0

bit4 – power on – beállítandó érték: 1

bit5 és bit6 – a zajcsökkentés beállítása (a zajjellemző függvénye, kísérletileg beállítható)

bit7 – NTSC vezérlés be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)

#### MENU6

1CON, 1BRI, 1COL, 1SHP – a soft (lágy) kép szintjeinek beállítása

2CON, 2BRI, 2COL, 2SHP – a standard (szokásos) kép szintjeinek beállítása

3CON, 3BRI, 3COL, 3SHP – a rich (gazdag) kép szintjeinek beállítása

#### MENU7

XMIN, XMAX, YMIN, YMAX – a screen saver (képernyő védő) logójának  pozíció 					        beállításai (bal szél, jobb szél, lent és fent)

TXMI – a teletext vízszintes pozíció beállítása

5TYM, 6TYM – a teletext függőleges pozíció beállítása 50Hz-hez és 60Hz-hez

CLOCK Gomb –  saját logó szerkesztése, ami megjeleníthető a képernyőn ( max. 7 karakter 		        két sorban)