METZ

ch: 693G

HIBAKÓDOK

SORVÉGTÁP

Hiba:

A gépet indítva meghúz a relé, majd a b0 hibakód kiírása után leáll.

A b0 jelentése: az SDA9257 nem nyugtáz (Clock Sync Generator tápellátása, AP-BS-Modul
tápellátása hiányzik)

Oka:

Nem indul a tápegység

Szakadt a táp IC R1723 (47K) indító ellenállása.

(Célszerű átnézni az egész képeltérítő fokozatot, és a C1215, C1213, C1217 elemeket is a sorvégfokban )