# EVO III mosógatógépek DEMO Üzemmódja

A DEMO üzemmódot a következő mosógatógépeken lehet működtetni:

Ariston >> LCD vagy Grafikus kijelzővel szerelt tipusok

Indesit >> Digitális kijelzővel szerelt tipusok

AKTIVÁLÁS:

- Ariston:A mosógatógép bekapcsolt állapotban van. Nyomja meg és tartsa nyomva (egyszerre) az ON/OFF és a START/RESET kezelőgombokat mindaddig, amíg a kijelzőn megjelenik a „D ON” felirat.

Indesit: A mosógatógép bekapcsolt állapotban van. Nyomja meg és tartsa nyomva (egyszerre) az EXTRADRY és a START/RESET kezelőgombokat mindaddig, amíg a kijelzőn megjelenik a „D ON” felirat.

- A programkapcsolóval kiválasztott programot a START gombbal tudja elindítani (nincs vízfogyasztás)

- Ha a START gombot nem nyomják meg, akkor a készülék időszakosan fogja a DEMO ÜZEMMÓD ciklusait működtetni.

- A Demo Üzemmód-ban minden kiválasztott program esetében az Ariston készülékek kijelzőjén a „DEMO” feirat jelenik meg, míg az Indesit készülékek kijelzőjén a „dOn” felirat jelenik meg a programidő helyett.

DEMO KIKAPCSOLÁSA:

- Ariston: Nyomja meg és tartsa nyomva (egyszerre) az ON/OFF és a START/RESET kezelőgombokat mindaddig, amíg a kijelzőn megjelenik a „D OFF” felirat.

Indesit: Nyomja meg és tartsa nyomva a „RESET” gombot mindaddig, amíg a kijelzőn megjelenik a „DOF” feirat.

Megjegyzés: A kezelőgombok beazonosításában használja a készülékhez mellékelt magyar nyelvű használati útmutatót.