aerre DIGIT S.r.l.                        APRILE 2003

assistenza@aerredigit.it

aerredigit@aerredigit.it       MODIFICA PER CIRCUITO INTEGRATO TDA 8175

ricambi@aerredigit.it

# Chassis C 900x, Euro 2, Q 200 – Q 2002, E 3000

Attenzione: questa modifica non è possibile in chassis Q 2050.

Originale:                                                     	          Sostituzione:

IC    TDA 8175                                                        Kit stadio di uscita verticale

N° di ordinazione: 349-15721                                 N° di ordinazione 291-90415.925

La tabella seguente indica gli elementi che vanno cambiati o rimossi quando si sostituisce lo stadio di uscita verticale con IC TDA 8175 sull’IC TDA 8172 di ricambio per consentire il funzionamento dell’IC TDA 8172.

Il set contiene i seguenti elementi:

| Posizione | Codice art. | Nuovo valore | Quantità |
| --- | --- | --- | --- |

| C 001 | 359-20273.020 | 47 Nf/50V | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| C 567 | 359-11166.020 | 2,2 Nf/63V | 1 |
| R 001 | 366-20323 | 22 kOhm | 1 |
| R 566 | 366-93070.014 | 27 kOhm | 1 |
| R 001 (Inserire soltanto in Q2100, Q2200) | 366-93074.018 | 39 kOhm | 1 |
| C 576 | 359-28817.020 | 330 Nf/50V | 1 |
| C 578 | 359-20455.020 | 1 Nf | 1 |
| C 577 |  |  | Rimuovere |
| C 579 |  |  | Rimuovere |
| R 576 | 366-93090.018 | 180 kOhm | 1 |
| R 577 | 366-93086.018 | 120 kOhm | 1 |
| R 579 | 366-10520 | 56 kOhm | 1 |
| I 561 | 349-90415.921 | TDA 8172 | 1 |

C 579 non è compresa nel layout della Basic board Q 2200.

Per chassis C 900 X bisogna tener conto delle seguenti modifiche di posizione:

C 001 = C 566.