TDA884X-N2

Szerviz információk

(GRUNDIG CUC2031, LG MC009A, SAMSUNG S51A, VESTEL 11AK19 alapján)

Az N2 verzió teljesen láb és applikáció kompatibilis az előző N1 verzióval, de annál több szolgáltatást biztosít a szélesebb körű alkalmazhatóság érdekében. Így tehát az N1 verzió teljesen egyenértékűen helyettesíthető az N2-vel, de ez fordítva nem igaz. (Felülről kompatibilisek.)

Például az N2 verzió középfrekvenciás demodulátor PLL-jének VCO-ja többféle vivőfrekvenciájú  jel feldolgozására is beállítható az I2C adatbuszon keresztül: 33,4MHz, 33,9MHz, 38MHz, 38,9MHz, 45,75MHz, 58,75MHz.

Az IC valamennyi lába védett a sztatikus kisülések ellen (max. ±2kV-ig) a belső „clamping” diódák által. Tápfeszültség igénye 8V, amit a 12-es (Vp1) és a 37-es (Vp2) lábakra kell adni, fogyasztása 110mA.

Védelmek

Színkimenet

A színkimeneti fokozat RGB jeleket kap, amiket felerősít a CRT-n való megjelenítés számára. Ezt a műveletet a képcső áramköri lapon elhelyezkedő IC24010 (STV 5112) RGB végfok IC végzi.

Színkimeneti fokozat

A hosszú katódvezetékek által a frekvenciamenet levágásával okozott jelkárosodás elkerülése érdekében az RGB kimeneti fokozatot közvetlenül a CRT kártyára szerelték. Az RGB végfok IC használata azt jelenti, hogy a külső komponensek száma jelentősen lecsökkent.

A színkimeneti fokozatba betáplált RGB jelek az alaplapon elhelyezett IC34015 (TDA884x) dzsungel IC-ből érkeznek (, annak 21-es, 20-as és 19-es lábairól), az ST-RGB csatlakozón keresztül. A bemeneti jelek a végfok IC 1-es, 3-as, 4-es lábaira jutnak, majd erősítés után a 7-es, 10-es, 13-as lábakon keresztül kimenetet képeznek.

Kioltásvezérlő áramkör  (18-as láb)

Az  IC34015 (TDA884x) dzsungel IC szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak a kimeneti RGB erősítők szabályozására, így a képminőséget (színegyensúlyt) a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgóáram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket az RGB végfok IC 14, 11, 6 lábainak összegjele (SW) tartalmazza, ami az ST-RGB csatlakozó1-es lábán keresztül  az alaplapon elhelyezett IC34015 (TDA884x) 18-as (BLACK CURR) katód szivárgó áram mérő lábára jut.

Az IC34015  belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 18-as láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 4,8V feszültség mérhető.

A CUC 2031 sasszinál alkalmazott megoldásban az SW jel a CT57021, CT57020 tranzisztorokon keresztül a sugáráram korlátozó (SB) jelet is befolyásolja, így kihat a kontraszt és a fényerő értékére is, illetve működtetheti a védelmet.

Sugáráram korlátozás / Függőleges védelem (22-es láb, BCL/V-guard)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) „A” jelű lábáról történik, amely a C53032, C53031 kapacitásokon keresztül virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a kapacitásokon. Ez a negatív töltés (SB jel) az  IC34015 (TDA884x) dzsungel IC 22-es (BCL/V-guard) lábának bemenetére jut a D57013, CR57016, C57016, CR57017 elemeken keresztül, ahol az aktuális szint az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi. A láb feszültsége normál üzemnél 3,5V.

Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 3,0V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a 22-es láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor.  Amikor a láb feszültsége 1,9V alá csökken, működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 1,0V-hoz ér.

Az IC 22-es lábának másik funkciója a függőleges védelem (V-guard), ami a függőleges végfok IC50020 (TDA8350Q) 10-es lábáról a D5101 (BAT42) diódán keresztül érkező képkioltó (VG) impulzusok figyelésével valósul meg.  Erre az IC lábra  olyan jeleknek kell eljutni, amelyek szintje a képkioltás időtartama alatt meghaladja a 3,65V-os  küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik, és az IC újraindításáig tiltva marad.

Nagyfeszültség kompenzáció / Védelem (50-es láb, EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) a sorkimeneti tranzisztor kollektorán kialakuló visszafutási impulzusoknak a C53009 (142pF/2kV), C53013 (1,5nF/250V) kapacitív osztóval leosztott jeléből (L/) a CT57112, CT57113 tranzisztorokon formázott (USCUTZ)  jelszintjének mérésével valósul meg. Ez a jel az IC34015 (TDA884x) 50-es lábára jut, amin normál üzemnél 1,2-3,9V közötti feszültség mérhető. A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó geometria változásokat ellensúlyozza. A konkrét (CUC2031) készüléknél itt 2,3V mérhető üzem közben.

Ha az itt figyelt feszültségek (sorimpulzus, X-ray, tápfeszültségek) megnövekedése miatt a láb feszültsége meghaladja a 3,9V-os szintet, a biztonsági áramkör a sormeghajtó (HDR) jelet letiltja, és az IC újraindításáig tiltva marad.

Gyors sorkimeneti fokozat védelem (42-es láb)

Az IC második, úgynevezett „Flash” (gyors) feszültségvédelmi bemenete a 42-es (PH2LF) láb, ami egyébként a horizontális szinkronozás 2. PLL-jének  hurokszűrő kapacitása számára biztosít csatlakozási pontot. A védelem akkor aktiválódik, amikor a láb feszültsége meghaladja a 6V-os küszöbszintet. Ekkor az 56-os láb sormeghajtó jele (H-DRIVE) letiltódik, és mindaddig úgy marad, amíg az IC-t a lassú indítási eljárással újra nem indítjuk. Ezt a védelmet a gyakorlatban ritkán alkalmazzák.

A TDA884X lábain mérhető feszültségek

(CUC2031)

Rajzrészlet

(CUC2031)

Rajzrészlet

(MC009A)

SAMSUNG S51A

Dzsungel integrált áramkör: TDA8844

A TDA8844 egy igen nagy bonyolultságú integrált dekódoló / jelfeldolgozó áramkör, amely a következő funkciókat foglalja magába: kép KF erősítés,  hang KF erősítés, sor- és képeltérítés (szinkron és meghajtás), kisszintű jelfeldolgozás, színdekódolás, színjel - világosságjel szétválasztás,  EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem, I²C busz vezérlés, EW korrekció és automatikus feketeszint beállítás.

A TDA8844 IC lábainak funkcióit és teszt mérési adatait az 1. táblázat sorolja fel.

„Pozitív ellenállás” mérésénél a műszer negatív kivezetése csatlakozik a földponthoz.

„Negatív ellenállás” mérésénél a műszer pozitív kivezetése csatlakozik a földponthoz.

1. táblázat

| IC láb | Funkció | Üzemi feszültség (V) | Pozitív ellenállás a földhöz képest (Ω) | Negatív ellenállás a földhöz képest (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Másodlagos hang KF bemenet | 0 | 1.4 | 1 |
|  | Külső hangfrekvenciás jelbemenet | 3.7 | 6.2M | 4.7M |
|  | KF PLL (nem használatos) | 0 | ~ | ~ |
|  | KF PLL (nem használatos) | 0 | ~ | ~ |
|  | KF PLL hurokszűrő (RC tag) | 2.5 | 6.2M | 4.2M |
|  | Videojel kimenet | 3 | 4.3M | 4.7M |
|  | I2C soros adatbusz órajel vonala | 3.9 | 31K | 24.3K |
|  | I2C soros adatbusz adat vonala | 4.0 | 31K | 24.3K |
|  | Csatolásmentesítő szívókör kapacitása | 6.7 | 6.0M | 4.1M |
|  | SVHS C jelbemenet | 1.1 | 88.1K | 87.7K |
|  | SVHS Y jel / előlapi AV videojel bemenet | 3.4 | 6.1M | 4.5M |
|  | +8V tápfeszültség | 8 | 2.8K | 2.8K |
|  | Belső videojel bemenet | 3.9 | 3.9M | 3.6M |
|  | Föld | 0 | 0 | 0 |
|  | Audiójel bemenet | 3 | 6.2M | 4.7M |
|  | SECAM dekóder csatolásmentesítő kondenzátor | 0 | ~ | ~ |
|  | Külső videojel bemenet | 3.4 | 6.1M | 4.4M |
|  | A fekete szinthez tartozó sugáráram teszt bemenete | 5.1 | 4.4M | 3.7M |
|  | B kimenet | 3.2 | 7.6K | 7.6K |
|  | G kimenet | 3.1 | 7.5K | 7.5K |
|  | R kimenet | 3.0 | 7.5K | 7.6K |
|  | Sugáráram határoló / maximális képméret kioltás bemenet | 2.4 | 218.8K | 239.0K |
|  | R bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | G bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | B bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | Kioltó (bekapuzó) jel bemenet | 0.3 | 1K | 1K |
|  | Y jel bemenet | 2.7 | 5.9M | 4.3M |
|  | Y jel kimenet | 2.7 | 5.9M | 4.3M |
|  | B-Y kimenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | R-Y kimenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | B-Y bemenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | R-Y bemenet | 2.3 | 5.8M | 4.3M |
|  | Színsegédvivő referencia kimenet (nem használatos) | 4.3 | 6.1M | 4.2M |
|  | 3.58MHz-es kristályoszcillátor csatlakozás | 2.5 | 6.2M | 4.6M |
|  | 4.43MHz-es kristályoszcillátor csatlakozás | 2.5 | 6.2M | 4.5M |
|  | Színdekóder fázisdetektor hurokszűrő csatlakozás | 4.9 | 6.2M | 4.5M |
|  | +8V tápfeszültség | 8.0 | 2.8K | 2.8K |
|  | CVBS kimenet | 2.6 | 4.6M | 4.6M |
|  | A digitális fokozatok belső tápfeszültségének csatolás mentesítő szűrőkondenzátora | 5 | 6.0M | 380.5K |
|  | Sormeghajtó jel kimenet | 0.4 | 6.1K | 6.1K |
|  | Sorvisszafutás jel bemenet, és homokvár impulzus kimenet | 0.4 | 6.1M | 2.1M |
|  | A sorszinkron jelet feldolgozó második PLL hurokszűrő kondenzátora | 3.2 | 6.1M | 4.4M |
|  | A sorszinkron jelet feldolgozó első PLL hurokszűrő RC elemei | 4.0 | 6.1M | 4.4M |
|  | Föld | 0 | 0 | 0 |
|  | E/W korrekció kimenet | 0.7 | 62.5K | 62.4K |
|  | A függőleges eltérítés inverz (-) meghajtó jele | 2.3 | 70.4K | 70.3K |
|  | A függőleges eltérítés direkt (+) meghajtó jele | 2.3 | 67.4K | 67.3K |
|  | KF szimmetrikus bemenet | 4.6 | 89.2K | 89.5K |
|  | KF szimmetrikus bemenet | 4.6 | 89.2K | 89.5K |
|  | EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem bemenete | 2.5 | 23.1K | 22.8K |
|  | A függőleges fűrészgenerátor töltőkondenzátora | 3.8 | 6.2M | 4.6M |
|  | A függőleges fűrészgenerátor áram referencia bemenete | 3.9 | 39.0K | 39.0K |
|  | AGC csatolásmentesítő kondenzátor | 4.3 | 6.2M | 4.6K |
|  | Tuner AGC kimenet | 1.9 | 4.8K | 4.8K |
|  | Audió deemphasis (utóelnyomás) kondenzátora | 2.9 | 4.5M | 4.6M |
|  | Hang demodulátor csatolás mentesítés | 2.3 | 6.2M | 4.6M |

Sorszinkronizációs és sorkimeneti áramkörök

A soroszcillátor áramkör az IC201 (TDA8844) IC-ben belül foglal helyet, így külső soroszcillációs komponensek nem szükségesek, mivel az oszcillációs frekvenciát a belső kettős PLL vezérli.

Az összetett szinkronjelet tartalmazó világosságjel a belső szinkronjel leválasztó áramkörre jut, ahol a sorszinkron és képszinkron impulzusok elkülönítése megtörténik. A sorszinkron impulzus ezután a PLL1 fázisdetektorára (PD1) kerül, ami úgy befolyásolja a folyamatosan üzemelő feszültségvezérelt oszcillátor (VCO1) működését, hogy az nagy stabilitással fenntartsa a soroszcillátor jel és a  a bemeneti jel frekvenciák szinkronizmusát. IC201 43-as lábára kapcsolódó C239 (4,7nF), R255 (15KΩ) és C241 (1μF) komponensek alkotják a PLL1 hurokszűrőjének külső elemeit. A PLL1 által korrigált soroszcillációs jelek a PLL2-re kerülnek átvitelre, amely úgy működik, hogy stabilizálja és vezérelje a kimeneti fokozat számára a sormeghajtó impulzus fázishelyzetét, és egyenletes sorlinearitást és központosítást biztosítson. A 42-es lábra kötött C238 (10nF) kapacitás a PLL2  hurokszűrőjének külső eleme.

A sormeghajtó jelek IC201 40-es lábáról a Q402 (KSC2073) sormeghajtó tranzisztor bázisára jutnak, ahol erősítés után a T401 transzformátorral csatolva meghajtják a horizontális eltérítő tekercs mágneses mezejét előállító áramot kapcsolgató Q403 (2SD5703) sorvégtranzisztort. A sorvégfokozatban C414, C415 és C427 eredője alkotja a visszafutás kapacitást, C406 az S-korrekciós kapacitás és L402 a sorlinearizáló induktivitás.

Az EW geometria korrekciós jelek az IC201 (TDA8844) 45-ös lábáról az ICE01 (MC4558C) 6-os bemeneti lábára, majd jelformálás után az 1-es lábon keresztül a kimenetre kerülnek. A kimenetről a QE01 (KSA539Y) és a Q401 (KSD73Y)tranzisztorok által felerősített jel a C403 és L401 elemek segítségével történő hullámformálás után végül a VD404A modulátor és  VD404B  „damping” (csillapító) diódák segítségével adódik hozzá a soreltérítő jelhez.

DZ210, R237, R238, R240, R228, R256, R257 és C232  elemek kompenzációs áramkört  alkotnak a fényerő változások eredményeként létrejövő nagyfeszültség változások hatásainak kompenzálása céljából. A nagyfeszültség változások által okozott képgeometria változásokat a rendszer automatikusan ellenszabályozza (EHT kompenzáció).

R419, C426, R417, R418, R239, DZ205, D210, C226, DZ206 (Q209, R 236) a sugáráram korlátozó áramkör elemei.

T444 sorkimeneti transzformátor 9-es és 8-as lábáról jövő sorvisszafutási impulzus kimenetek egyenirányításra és szűrésre kerülnek a +16.5V és -16.5V egyenáramú feszültségek előállítására az IC301 (LA7845) függőleges végfok IC számára. A  transzformátor 7-es lába adja a képcső 6.3Veff  fűtőfeszültségét. Az 5-ös láb sorvisszafutási impulzusának egyenirányítása és simítása után kapjuk a videó (RGB) végerősítő áramkörök tápellátását szolgáló +180V egyenáramú feszültséget.

11AK19

A rajz alapján a sugáráram korlátozó (BCL) áramkör elemei a sortrafó 10-es (EHT INFO) lába és az IC401 (TDA8844) dzsungel IC 22-es (BCLIN/ VGUARD) lába között helyezkednek el. A trafó 10-es lába a feszültségsokszorozó virtuális földpontja, amire az R626 (1K) ellenálláson át a C604 (47nF/63V) kondenzátor kapcsolódik. Ezen a kondenzátoron a sugárárammal arányos negatív feszültség keletkezik, de mivel az R613, R614, R615, D806 képcsőfüggő elemeken keresztül pozitív előfeszítést is kap (a +8V leosztásából), a sugáráram növekedésével arányosan csökkenő pozitív feszültség mérhető rajta. A további jelút: R617, Q601 (emitterkövető, aminek emitterén a BEAMCUR jel keletkezik), R612 (8K2), IC401 22-es láb. Az IC láb normál üzemi feszültségszintje: 2,4-3,5V.

C604-re kapcsolódik még a képcső AQUADAG (vizes kolloidgrafit) bevonata is, aminek feszültsége szintén a sugáráram függvénye.

R616-on (és az R467, R639, C627, R546, C435, R458 integráló elemeken) keresztül kap jelet az IC401 50-es (EHT-COMP) lába. Ez a sugáráram növekedés terhelő hatásának következtében föllépő sor- és képméret változásokat ellensúlyozza. A láb beavatkozásmentes üzemi állapothoz tartozó jelszintje: 2V, de általában normál képnél itt 2,3-2,5V mérhető.

R616-ról R452 (56K) ellenálláson keresztül kap vezérlést a Q421 tranzisztor, ami extrém nagy sugáráramnál kinyit, és az IC401 42-es (PH2LF) lábát fölhúzza 6V fölé, aminek hatására a sormeghajtó jel a 40-es (HOUT) lábon megszűnik. (Gyors sorvégfokozat  védelem.)

Megemlítendő még a (szintén az RGB erősítést befolyásoló, a képcső katódok képkioltás alatt mérhető szivárgási áramát figyelő) soronkénti kioltási szint (feketeszint) szabályozás. Ennek áramköri elemei az IC901 (TDA6107Q) RGB végfok IC 5-ös lába (BLKINFO, üzemi feszültsége 5-7V) és az IC401 18-as (BLKIN) lába között helyezkednek el: D408 (Z8V2), R443 (10K).  D408 (és IC901) hibáját általában a képcső belső áthúzásai okozzák.

Q425 és Q426 tranzisztorok szerepe bekapcsolás után az RGB erősítés késleltetett indítása, hogy a tranziensek lezajlása, és a képcső fölfűtése időszakában ne jelenhessen meg kép.

A 18-as láb normál üzemi szintje: 4,8-5,1V.

11AK19 rajzrészlet