VIDEOTON-ROLSEN  C29S25, C32WS11-AM

(100Hz, PIP, TXT, Stereo)

Sasszi: ROLSEN  S22 (Ukrán)

IC-k:

- Mikrokontroller: SDA555x

- EEPROM: 24C16

- RGB végfokozat: TDA6108AJF

- Függőleges végfokozat: LA7846N

- Audió processzor: MSP3410G

- Audió végfokozat: TDA2616

- SMPS kontroller: TDA16846

- Színdekóder és eltérítés konverter processzor: VSP9417B

- Kijelző és eltérítés vezérlő processzor: DDP3315C

Sorvégtranzisztor:

- HD1750FX

Szervizmód:

Standby-ban   a MENU gombot a készüléken, és a 0 (nulla) gombot a távirányítón egyszerre kell lenyomni.

(Ha nincs M gomb, akkor a processzor 7-es (Keyb) lábát 300 ohmon keresztül földelni kell.

Ha be van építve az X402 csatlakozó aljzat, akkor annak érintkezőit is lehet 250 ohmon keresztül összezárni az M gombot helyettesítendő, ekkor be kell jönni a menünek.) A billentyűzetet kezelő Keyb port alap DC szintje 2,5V.

Hibaeset:
A készülék csak PIP üzemmódban vesz csatornákat, normál TV üzemmódban nem,  AV jellel tökéletes. A két egyforma tuner megcserélése nem okoz változást.

Oka:

Az R115 (68K) ellenállás szakadása miatt az üzemi tuner nem kap 33V hangolófeszültséget.

Hibaeset:

Fut az OSD.

Oka:

Hibás az OSD információt az RGB jelútba bekapuzó FB jel, mert nem kap a processzor megfelelő HS (Hsync = HFB) és/vagy VS (Vsync = VFB) jelet (Kb. 5Vpp HS jel kell a pin19-re, és hasonló nagyságú VS jel a pin20-ra).  A HS jel a sorvégfokból, a VS jal a függőleges végfokból származik.

Leggyakrabban hibásak:

C607, VD601, VT601,  C703, C712, R705, VD702, VD703

Hibajelenség:

A kép fölső része visszahajlik, és a kép fölső felén  csíkok láthatók. (Esetleg csak zavarokkal terhelt a kép.)

Oka:

Szakadt a C704 (33nF/630V) kondenzátor az E/W modulátor dióda áramkörében. Esetenként gerjed az EW fokozat.

Elhárítása:

A forrasztási hibák javításán és a szakadt C704 cseréjén kívül, ha biztosra akarunk menni, cseréljük ki az alábbiakat is, mert sorméret és EW hibákat okozhatmak:

- C705 (10nF/1,6kV)

- C714 (220nF/400V)

- C716 (47nF/630V)

- C713 (1uF/250V)

- EW fokozat tápfeszültség szűrő kondik