ORION T2950, PT200

A68EPD10X  100Hz-es

ELTÉRÍTŐ TEKERCS

JAVÍTÁSA

Hiba:

A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak összébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv, a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere után amíg jó, az eltérítő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.

Javítása:

A két tekercset egymástól el kell szigetelni az égés helyén.
Az égésnyom letisztítása után csillám, vagy prespán lapot dugtam közéjük.

A képen nyíl mutatja a helyét.