SAMSUNG S56A sasszi

TDA9351 UOC

védelmek

50-es láb (BLANKING)

Az  UOC IC (TDA93xx-xxx) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap CN501 csatlakozójának 5-ös lábán a SENSE jel tartalmazza, és az  IC201S  UOC IC 50-es (BLKIN) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.

Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Ebben az esetben az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, és a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

49-es láb (BCL IN)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) 10-es lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a C417 kapacitáson. Ez a negatív feszültség az R410, R411által biztosított pozitív feszültségből kivonva, mint ABL jel az IC201S UOC IC 49-es (BCL IN) lábának bemenetére jut. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe, ami ennél a készüléknél nincs kihasználva, hogy a függőleges eltérítés védelem működésbe lépjen a képcsövön megjelenő vízszintes vonal kioltásával, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra  olyan képkioltó impulzusoknak  kellene eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a TDA935x/6x/8x IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív. A Galactic készülékcsalád tagjainál ez a függőleges eltérítés leállását érzékelő védelem mindkét (49, 50) lábon inaktív, a Samsung készülékeknél pedig az 50-es lábról aktív állapotú.

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség megváltozásának hatására bekövetkező geometria változások kompenzációja (EHTO) a sorkimeneti transzformátorból eredő, pl. a képcső fűtésére szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósulhat meg az UOC IC 36-os (EHTO) lábán keresztül, amin normál üzemnél 2V körüli feszültség mérhető. (A normál szabályozási tartomány: 1,2 - 2,8V) A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret és képméret csökkenést képes ellensúlyozni.

Az S56A sasszinál ez a láb a +8V tápfeszültségből R243, R289 által leosztott 2V előfeszítést kap, így a kompenzáció inaktív.

Védelmi (PROTECTION) lábként úgy működik, hogy ha a 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.

Az S56A sassinál ezt a lábat, mint védelmet használják az X-RAY (Röntgen sugárzás) elleni védelem céljára.

16-os láb (PH2LF)

A 16-os láb (PH2LF) felhasználásával egyes TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Egyéb esetekben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le. A legtöbb készülékben ezt a védelmet nem alkalmazzák (mert túlságosan érzékeny).

CHINA TV alapján:

CHINA TV alapján:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor