SCHNEIDER TV17 sasszi tápok

A két tápegység között az a különbség, hogy a magasabb fogyasztású változatban a tápegység folyamatosan fut csak a 12V, a 8V és az5,25V kerül kikapcsolásra stby-ban. Itt a fő tápegység szolgáltatja a készenléti tápfeszültséget.

Az alacsonyabb fogyasztású változatban pedig a teljes fő tápegység leáll, és egy segéd tápegység szolgáltatja a készenléti tápfeszültséget stby-ban. (C111, C112, D104, C114)