Webáruház » Számítógép kiegészítő » Szünetmentes UPS

A TERMÉK MÁR NEM KAPHATÓ!

(beszerzése nem lehetséges)

Infosec 1000XP OFFICE UPS 1000VA

## Infosec

# 1000XP OFFICE UPS 1000VA

Kategória: Szünetmentes UPS
Honlap: http://gb.infosec-ups.com/

Ár: 41.033 Ft
(32.309 Ft+ÁFA)

  1000 VA-es line interactive, menedzselhető szünetmentes tápegység, zavarszűrővel, telefon vonal védelemmel.

  Egyedülálló szabadalmazott elektronikus feszültségkonverzióval!

  Kétszeres mikroprocesszoros feszültségszabályozás!

  USB kommunikáció

  Telefon vonal védelem
Amennyiben a termék vásárlása után regisztrálja a terméket, a gyártó a garancia idejére 120 000 Euróig biztosítja készülekre kötött eszközöket!
Részletek és regisztráció: http://www.infosec.fr/fr/assurance/index_gb.html

- Bemeneti feszültség: 220 / 230 / 240V (162 - 290V)

- Kimeneti feszültség: 220 / 230 / 240 V

- Feszültség stabilizálás: + / -10%

- Kimeneti frekvencia: 50 - 60 Hz + / - 1 Hz

- Akkumulátor: 12V / 9AH x 1db

- Mentési idő: 25 min (Terheléstől függően)

- Tipikus töltési idő: 8 óra (90%-os kisütésről)

- Reakció: 90 J , 2 ms

- Modem csatlakozó: 2 db RJ11

- Kommunikáció: USB

- Shutdown szoftver: UPSurf Control (szabadon letölthető)

- Méret: 100 x 330 X 140 mm

- Súly: 6,5 kg

A TERMÉK MÁR NEM KAPHATÓ!

(beszerzése nem lehetséges)

1000 VA-es line interactive, menedzselhető szünetmentes tápegység, zavarszűrővel, telefon vonal védelemmel.

Az Infosec 1000XP OFFICE UPS 1000VA mellett szereplő árak ÁFA-val növelt árak.

| Infosec webshop | Infosec 1000XP OFFICE UPS 1000VA |
| --- | --- |