VESTEL 11AK19PRO

A tápegység vezérlése

(Proc: SDA555X)

| Hibajelenség: A tápegység stby-ban van, és nem kapcsol át üzem állapotba (a LED folyamatosan pirosan világít, nem vált zöldre, és nem villog). Magyarázat: Stby-ban a Q810 (MCR22-6) tirisztor nyitott állapotú, és -az ilyenkor hatástalan Q809 (TL431) söntstabilizátor helyett- a D819 (11V) Zener feladata a C813 (4700uF/16V)-ra jutó 10V tápfeszültség megfogása. D819-et a Q807 (BC548B) kinyitásával kapcsolják az áramkörbe. Elhárítása: 1. Ellenőrizzük a stby tápfeszültségeket: kb. 10V (C813-on) S+5V (D858, 5V1 Zener diódán) S+3,3V (D864, 1N4148 dióda anódján) S+2,5V (D864, 1N4148 dióda katódján) A stby tápfeszültségeknek a processzor következő lábaira hiánytalanul el kell jutni: S+3,3V: pin 9, 13, 37, 42 (és a 27-es lábat fölhúzó R534, 3K3 ellenállásra) S+2,5V: pin 11, 30, 44 S+5V: a processzor 27-es lába (BND0=STBY, elírták) által működtetett Q506 (BC548B) tranzisztor kollektorának fölhúzó R547 (10K) ellenállására Ezek bármelyikének hiányában a processzor nem képes a tápegységet vezérelni. 2. A processzor 27-es lába vezérli tehát a tápegységet, a táblázat szerinti állapotoknak megfelelően, amiket végig kell ellenőrizni. Mérőpont (alkatrész/láb) STBY ÜZEM |
| --- |
| Proc. pin27 | H (3V) | L (0,2V) |
| Q506/ kollektor | L (0,2V) | H (5V) |
| Q806/ kollektor | H (10V) | L (0,2V) |
| Q807 | nyitott | zárt |
| Q805 | zárt | nyitott |
| Q810 | nyitott | zárt |

Az MC44603 SMPS kontroller oszcillátora: