Samsung KS1A sasszi

Szervizmenü:

A szervizmenübe való belépés a hálózati főkapcsolóval bekapcsolt, készenléti állapotú  készüléknél történik úgy, hogy sorba megnyomjuk a távirányítón az alábbi  gombokat:

DISPLAY------MENU-------MUTE------POWER ON.

A képernyőn ekkor megjelenik:

ADJUST

OPTION

RESET

A menüpontok váltogatása a CH+ és CH-, az értékek módosítása a V+ és V-, a memorizálás és a szervizmenüből való kilépés a POWER OFF gombokkal történik.

Az ADJUST menüpont beállítási értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| Rövidítés | Jelentése | Beállítási intervallum | Alapérték |
| --- | --- | --- | --- |
| SCT | Sub Contrast | 0 - 23 | 13 |
| SBT | Sub Brightness | 0 - 23 | 9 |
| BLB | Black Level offset Blue | 0 - 15 | 9 |
| BLR | Black Level offset Red | 0 - 15 | 7 |
| RG | Red Gain | 0 - 63 | 32 |
| GG | Green Gain | 0 -63 | 25 (Fix) |
| BG | Blue Gain | 0 - 63 | 31 |
| VSL | Vertical Slope | 0 - 63 | 19 |
| VS | Vertical Shift | 0 - 63 | 38 |
| VA | Vertical Amplitude | 0 - 63 | 40 (Fix) |
| HS | Horizontal Shift | 0 - 63 | 30 |
| SC | S - Correction | 0 - 63 | 9 |
| CDL | Cathode Drive Level | 0 - 15 | 9 |
| STT | Sub Tint | 0 - 7 | 3 |
| SSP | Sub Sharpness | 0 - 7 | 0 |
| PDL | PAL Delay | 0 - 15 | 15 (Fix) |
| NDL | NTSC Delay | 0 - 15 | 10 |
| PSR | PAL Sub coloR | 0 - 23 | 2 |
| NSR | NTSC Sub coloR | 0 - 23 | 5 |
| AGC | Automatic Gain Control | 0 - 63 | 23 |
| VOL | Volume pre setting | 0 - 63 | 10 |
| LCO | SECAM-L Vision IF | 0 - 1 | 0 |
| TXP | TTX Position | 0 - 15 | 9 |

Option Table : xx   xx   xx   xx

| 1 | LNA | ON |
| --- | --- | --- |
| 2 | SYSTEM | CZ |
| 3 | AUDIO | MONO |
| 4 | JACK | RCA |
| 5 | ZOOM | NOR/ZOOM/16:9 |
| 6 | AUTO POWER | ON |
| 7 | SBL | OFF |
| 8 | 2nd SIF | ON |
| 9 | HOTEL MODE | OFF |
| 10 | BKS | ON |