SILVER CROWN

CTV21S-T

Sasszi: Beko 1.5

Processzor:	TDA9361-2NB

Táp IC: 	KA5Q0765R

Szervizmód: (Kép)MENU – 8500

-megjelenik a bal fölső sarokban egy M betű

-az almenüket a 0,1...9 számgombokkal lehet előhívni (eltüntetni)

-az almenükben a P+, P- gombokkal lehet navigálni

-az értékeket a V+, V- gombokkal lehet beállítani

-kilépés a STBY gomb kétszeri megnyomásával lehetséges

A szervizmenü:

MENU 0

AVL			ON

FSL			ON

FMWS		OFF

FFI			OFF

OSO			ON

FCO			OFF

WOOFER		OFF

DUAL OUT		1

VOLUME MODE	0

VOL PIN		OPEN-DRAIN

MENU 1

BAND			2

AV CFG		9

NTSC MX		USA

VIDEO OUT		CVBS

PIN 5			RGB

RPO			0

MENU 2

VISION IF		38,9M

DK			ON

BG			ON

I			OFF

M			OFF

SIF PREFER		BG

AUTO SOUND	ON

MENU 3

START ON		ON

ENGLISH		ON

ARABIC		OFF

PERSIAN		OFF

TURKISH		OFF

FRANCE		ON

RUSSIA		ON

SPANISH BIT	1

TXT DEF		3

TXT BRI		29

MENU 4

SUB CON		43

SUB COL		43

SUB SHP		32

SUN TINT		32

YDLY PAL		15

YDLY	NTSC		15

YDLY	SEC		15

YDLY AV		15

UOC VOL		OFF

UOC VOL		40

CATHODE		7

SC BRI		20

MENU 5

OSD VPOS		40

OSD HPOS		16

WIDE			12

ZOOM		62

MENU TITLE	0

MENU 6

LOGO 		ON

LOGO SIZE		1

BIG LOGOSTART	0

LOGO COLOUR	0

LOGO POSITION	0

LOGO CHAR

SEARCH SPEED	1

SHIPMODE

MENU 7

AGC-TOP		31

AGC SPEED		0

MENU 8

FREQUENCY	50Hz

VSLOPE		26

VSHIFT		37

VAMP			39

VSCOR		30

H SHIFT		34

RGB HS		32

MENU 9

BT			32

CT			32

SC			OFF 	(G2 beállításakor ON)

RB			32

GB			32

RD			32

GD			32

BD			32

SB			32