TDA9361

UOC

védelmek

(Panasonic ZM3L alapján)

50-es láb (I_BLACK)

Az N301 UOC IC (TDA9361) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lapról érkező jel tartalmazza, és az  UOC IC 50-es (I_BLACK) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.

49-es láb (BCL)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) sokszorozó virtuális  földpont lábáról történik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik az ide kapcsolt kapacitáson. Ez a negatív töltés az  UOC IC 49-es (BCL) lábának bemenetére jut, ahol az aktuális szintet csökkenti. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 1,5V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 1,5V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,0V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,0V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,4V-hoz ér.

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) a sorkimeneti transzformátor 6(9)-es lábáról eredő, a képcső fűtésére is szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A VD462 diódával egyenirányított, és a C481 kondenzátorral szűrt jel az N301 UOC IC 36-os (EHTO) lábára jut, amin normál üzemnél 2V körüli feszültség mérhető. (A normál szabályozási tartomány: 1,2 - 2,8V) A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret és képméret csökkenést ellensúlyozza.

Ha a sugáráram csökkentése meghiúsul, a biztonsági áramkör a TV készüléket kikapcsolja,  ugyanis ha a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, az ellenállások által a 8V-os tápfeszültségből előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, és rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.

A TDA961 UOC

lábkiosztása, üzemi feszültségei

| JELE | LÁB | Funkció | Üzemi feszültség (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1 |  | NC |
| SCL | 2 | SCL clock signal = I2C adatbusz órajel kimenete | 5 |
| SDA | 3 | SDA digital signal = I2C adatbusz adatjel kimenete | 5 |
| SECAM.L(H) | 4 | SECAM L | 0 |
| OCP | 5 | Túláram védelem | 2,5 |
| RF AGC | 6 | RF AGC jel kimenet | 1,6 |
| KEY | 7 | Control board AD input pin = A helyi billentyűzet AD konverterének bemeneti portja | 3,3 |
| S/SW | 8 | SVHS kapcsolójel | 0,1 |
| GND, VSS C/P | 9 | CPU digital ground = A vezérlő processzor és a perifériák digitális jelföldje | 0 |
| LED1 | 10 | 1-es LED meghajtó kimenet (max 8mA) | 0,3 |
| SECAM.VL(H) | 11 | SECAM VL | 0,1 |
| GND, VSSA | 12 | A TXT dekóder analóg, és a TV processzor digitális jelföldje | 0 |
| SEC PLL | 13 | SECAM színdekóder PLL hurokszűrő külső elemek | 2,4 |
| VCC, VP2 | 14 | A TV processzor 2-es tápfeszültsége (+8V) | 8 |
| DECDIG | 15 | A TV processzor digitális fokozatai tápfeszültségének csatolásmentesítése | 5 |
| PH2LF | 16 | Horizontális szinkron 2-es PLL hurokszűrő | 3,6 |
| PH1LF | 17 | Horizontális szinkron 1-es PLL hurokszűrő | 4 |
| GND3 | 18 | A TV processzor 3-as földpontja | 0 |
| DECBG | 19 | BANDGAP csatolásmentesítés | 4 |
| AVL/EWD | 20 | Auto Volume Limiting /East and West Driver output = AVL vezérlő / EW szabályozó kimenet | 0 |
| VDRB | 21 | Field output = Képeltérítés B vezérlőjel kimenet | 1,9 |
| VDRA | 22 | Field output = Képeltérítés A vezérlőjel kimenet | 1,9 |
| IF IN1 | 23 | KF 1-es bemenet | 1,9 |
| IF IN2 | 24 | KF 2-es bemenet | 1,9 |
| IREF | 25 | A vertikális fűrészgenerátor referencia áramának beállítása | 3,9 |
| VSCAP | 26 | A vertikális fűrészgenerátor töltőkondenzátora | 5 |
| TUNER AGC | 27 | Tuner AGC jelkimenet | 2 |
| AUDIO_OUT | 28 | Audió kimenet | 3,2 |
| SIFIN2 | 29 | Hang KF 2-es bemenet | 2,2 |
| GND2 | 30 | A TV processzor 2-es földpontja | 0 |
| SIFAGC | 31 | Hang KF AGC | 2,2 |
| AM_OUT | 32 | AM hang kimenet | NC |
| HOUT | 33 | Horizontal driver output = Sormeghajtó jel kimenet | 3,5 |
| FBISO / SAND | 34 | Sorvisszafutás jel (FB) bemenet / Homokvár impulzus kimenet | 5,4 |
| EXT.A.IN | 35 | External sound input = külső audió jel bemenet | 3,7 |
| EHTO | 36 | EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem bemenet | 1,3 |
| PLL IF | 37 | KF PLL hurokszűrő | 2,4 |
| IFVO/SVO | 38 | Tuner videojel kimenet / kiválasztott videojel kimenet | 4,8 |
| VP1 | 39 | A TV processzor fő tápfeszültsége (+8V) | 8 |
| CVBSINT | 40 | Külső videojel bemenet | 4 |
| GND1 | 41 | A TV processzor 1-es földpontja | 0 |
| CVBS/Y | 42 | Külső videojel (CVBS) / világosságjel (Y) bemenet | 3,3 |
| CHROMA | 43 | Color signal input = Külső színjel bemenet | 1,5 |
| AMOUT | 44 | AM audió jel kimenet (hangerő szabályozott) | 4,4 |
| F_BLANK | 45 | Gyors kioltójel bemenet | 0 |
| RIN | 46 | R signal input = R jel bemenet | 2,5 |
| GIN | 47 | G signal input = G jel bemenet | 2,5 |
| BIN | 48 | B signal input = B jel bemenet | 2,5 |
| BCL | 49 | Beam current limiting input = Sugáráram korlátozó jel bemenet | 1,7 |
| I_BLACK | 50 | Black balance input = Kioltási (fekete) szint (katód szivárgási áramok mérése) bemenet | 6 |
| R OUT | 51 | R signal output = R kimenet | 2,2 |
| G OUT | 52 | G signal output = G kimenet | 2,2 |
| B OUT | 53 | B signal output = B kimenet | 2,2 |
| VDDA | 54 | TXT processzor analóg / TV processzor digitális fokozatok tápfeszültsége (3.3V) | 3,3 |
| VPE | 55 | OTP programming voltage = OTP programozó feszültség | 0 |
| VDDC | 56 | A központi processzor tápfeszültsége (3.3V) | 3,3 |
| OSC GND | 57 | Crystal ground = Kvarcoszcillátor földpont | 0 |
| XTAL IN | 58 | Crystal input = Kristály bemenet | 0 |
| XTAL OUT | 59 | Crystal output = Kristály kimenet | 0 |
| RESET | 60 | Rezet | 0 |
| VDDP | 61 | A digitális perifériák tápfeszültsége (3.3V) | 3,3 |
| A. MUTE | 62 | PWM volume = Hangerősség szabályozó pulzusszélesség modulált jel kimenet | 3,3 |
| POWER | 63 | A tápegységet vezérlő kimenet | 3,3 |
| IR IN | 64 | Infrared ray receiver input pin = Infravevő bemenet | 4,8 |