NTDA93xx-xxx

UOC

védelmek

50-es láb (BLANKING, I_BLACK)

Az N301 UOC IC (TDA93xx-xxx) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap XS901 csatlakozójának 4-es lábán a BLK jel tartalmazza, és az  N301 UOC IC 50-es (BLANKING) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.

Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Ebben az esetben az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, és a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

49-es láb (BCL IN)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) T451 8(8)-as lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a C460 kapacitáson. Ez a negatív töltés az N301 UOC IC 49-es (BCL IN) lábának bemenetére jut, ahol az aktuális szintet csökkenti. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe, hogy a függőleges eltérítés védelem működésbe lépjen a képcsövön megjelenő vízszintes vonal kioltásával, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra  olyan képkioltó impulzusoknak  kellene eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a TDA935x/6x/8x IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív.

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) a sorkimeneti transzformátor 6(9)-es lábáról eredő, a képcső fűtésére is szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A VD462 diódával egyenirányított, és a C481 kondenzátorral szűrt jel az N301 UOC IC 36-os (EHTO) lábára jut, amin normál üzemnél 2V körüli feszültség mérhető. (A normál szabályozási tartomány: 1,2 - 2,8V) A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret és képméret csökkenést ellensúlyozza.

Ha a sugáráram csökkentése meghiúsul, a biztonsági áramkör a TV készüléket kikapcsolja,  ugyanis ha a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, az ellenállások által a 8V-os tápfeszültségből előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, és rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.

16-os láb (PH2LF)

A 16-os láb (PH2LF) felhasználásával egyes TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Egyéb esetekben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le. A legtöbb készülékben ezt a védelmet nem alkalmazzák (mert túlságosan érzékeny).

A TDA9341/51 UOC processzor lábkiosztása

(CHINA TV alapján)

| JELE | LÁB | Funkció | Üzemi feszültség (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| STAND BY | 1 | Készenléti tápvezérlés kimenet | 2,8-3,73 |
| SCL | 2 | SCL clock signal = I2C adatbusz órajel kimenete | 3,8-3,66 |
| SDA | 3 | SDA digital signal = I2C adatbusz adatjel kimenete | 3,6-3,47 |
| TUNING | 4 | Tuning voltage PWM output = A tuner hangolófeszültség pulzusszélesség modulált kimenete | 3,3-0,01 |
| NTSC SW | 5 | RF NTSC system exchanging and RGB control = NTSC mód váltó és RGB vezérlő kimenet | 3,5-2,48 |
| KEY | 6 | Control board AD input pin = A helyi billentyűzet AD konverterének bemeneti portja | 3,5-3,96 |
| VOL1 | 7 | PWM volume = Hangerősség szabályozó pulzusszélesség modulált jel kimenet | 0,1-3,25 |
| MUTE | 8 | Mute = Audió némítás vezérlő kimenet | 0,1-0,6 |
| VSS C/P | 9 | CPU digital ground = A vezérlő processzor és a perifériák digitális jelföldje | 0-0 |
| BAND1 | 10 | 1-es sáv kijelző LED meghajtó kimenet (max 8mA) | 5,4-0,33 |
| BAND2 | 11 | 2-es sáv kijelző LED meghajtó kimenet (max 8mA) | 0,1-0,02 |
| VSSA | 12 | A TXT dekóder analóg, és a TV processzor digitális jelföldje | 0-0 |
| SEC PLL | 13 | SECAM színdekóder PLL hurokszűrő külső elemek | 2,3-2,3 |
| VP2 | 14 | A TV processzor 2-es tápfeszültsége (+8V) | 8-7,8 |
| DECDIG | 15 | A TV processzor digitális fokozatai tápfeszültségének csatolásmentesítése | 5-5 |
| PH2LF | 16 | Horizontális szinkron 2-es PLL hurokszűrő | 3-2,66 |
| PH1LF | 17 | Horizontális szinkron 1-es PLL hurokszűrő | 4-3,85 |
| GND3 | 18 | A TV processzor 3-as földpontja | 0-0 |
| DECBG | 19 | BANDGAP csatolásmentesítés | 4-4 |
| AVL/EWD | 20 | Auto Volume Limiting /East and West Driver output = AVL vezérlő / EW szabályozó kimenet | 0,9-0,1 |
| VDRB | 21 | Field output = Képeltérítés B vezérlőjel kimenet | 0,7-1,25 |
| VDRA | 22 | Field output = Képeltérítés A vezérlőjel kimenet | 0,8-1,29 |
| IF IN1 | 23 | KF 1-es bemenet | 1,9-1,84 |
| IF IN2 | 24 | KF 2-es bemenet | 1,9-1,84 |
| IREF | 25 | A vertikális fűrészgenerátor referencia áramának beállítása | 3,9-3,84 |
| VSC | 26 | A vertikális fűrészgenerátor töltőkondenzátora | 3,8-3,8 |
| TUNER AGC | 27 | Tuner AGC jel kimenet | 1,6-4,5 |
| AUDEEM/SIFIN1 | 28 | Audió deemfázis / hang KF 1-es bemenet | 3,2-3,1 |
| DECSDEM/SIFIN2 | 29 | Audió demodulátor csatolásmentesítés / hang KF 2-es bemenet | 3,4-2,25 |
| GND2 | 30 | A TV processzor 2-es földpontja | 0-0 |
| SNDPLL/SIFAGC | 31 | Audió PLL sávszélesség meghatározó hurokszűrő / Hang KF AGC | 2,4-2,15 |
| AVL/REF | 32 | AVL tároló kapacitás / segédvivő referencia kimenet | 0,1-0,3 |
| HOUT | 33 | Horizontal driver output = Sormeghajtó jel kimenet | 0,6-0,62 |
| FBISO | 34 | Sorvisszafutás jel (FB) bemenet / Homokvár impulzus kimenet | 0,5-0,62 |
| AUDEXT | 35 | External sound input = külső audió jel bemenet | 3,7-3,74 |
| EHTO | 36 | EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem bemenet | 1,7-2,3 |
| PLL IF | 37 | KF PLL hurokszűrő | 2,4-2,83 |
| IFVO/SVO | 38 | Tuner videojel kimenet / kiválasztott videojel kimenet | 3,1-4 |
| VP1 | 39 | A TV processzor fő tápfeszültsége (+8V) | 8-7,8 |
| CVBSINT | 40 | Külső videojel bemenet | 3,8-3,8 |
| GND1 | 41 | A TV processzor 1-es földpontja | 0-0 |
| CVBS/Y | 42 | Külső videojel (CVBS) / világosságjel (Y) bemenet | 3,4-3,33 |
| CHROMA | 43 | Color signal input = Külső színjel bemenet | 1,5-1,45 |
| AUDOUT/AMOUT | 44 | Audió jel kimenet (hangerő szabályozott) | 3,6-3,33 |
| INSSW2 | 45 | 2nd RGB/YUV controlling input signal = második RGB/YUV bekapuzott jel bemenet | 2,3-0,03 |
| R2/VIN | 46 | 2nd R/V signal input = második R jel bemenet / V (R-Y) jel bemenet | 2,6-2,55 |
| G2/YIN | 47 | 2nd G/Y signal input = második G jel bemenet / Y jel bemenet | 2,6-2,55 |
| B2/UIN | 48 | 2nd B/U signal input = második B jel bemenet / U (B-Y) jel bemenet | 2,6-2,55 |
| BCLIN | 49 | Beam current limiting input = Sugáráram korlátozó jel bemenet / vertikális védelem bemenet | 2,3-3,8 |
| BLACKIN | 50 | Black balance input = Kioltási (fekete) szint (katód szivárgási áramok mérése) bemenet/ vertikális védelem bemenet | 7,2-5,85 |
| R OUT | 51 | R signal output = R kimenet | 2,7-3,35 |
| G OUT | 52 | G signal output = G kimenet | 2,7-3,35 |
| B OUT | 53 | B signal output = B kimenet | 2,7-3,35 |
| VDDA | 54 | TXT processzor analóg / TV processzor digitális fokozatok tápfeszültsége (3.3V) | 3,5-3-25 |
| VPE | 55 | OTP programming voltage = OTP programozó feszültség | 0-0 |
| VDDC | 56 | A központi processzor tápfeszültsége (3.3V) | 3,5-3,25 |
| OSC GND | 57 | Crystal ground = Kvarcoszcillátor földpont | 0,1-0,03 |
| XTAL IN | 58 | Crystal input = Kristály bemenet | 1,7-1,6 |
| XTAL OUT | 59 | Crystal output = Kristály kimenet | 1,8-1,7 |
| RESET | 60 | Rezet | 0-0 |
| VDDP | 61 | A digitális perifériák tápfeszültsége (3.3V) | 3,5-3,25 |
| AV1 | 62 | AV1 | 0,1-0,03 |
| AV2 | 63 | AV2 | 0,1-3,22 |
| IR IN | 64 | Infrared ray receiver input pin = Infravevő bemenet | 5-4,9 |

CHINA TV alapján:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor