49 db  Beko 12.1, 12.4, 12.5 sasszi hiba

Beko 12.1

- Hibajelenség:

A TV készülék nem veszi a vételi sávok egyik (általában a fölső) részébe eső csatornákat.

Tipp:

Ellenőrizni kell az R453 (22K), R454 (1K), R455 (15 K) ellenállásokat, melyek a hőkompenzált 30V feszültséget csatolják a T451 PWM tranzisztor kollektorára. Ellenőrizni kell még a hangolófeszültséget  kiintegráló C457 (100nF), C458 (100nF), C459 (100nF) kondenzátorokat, a C403 (100nF) kondenzátort, ami a processzor 9-es (AFC) lábát hidegíti, és a C961 (47nF) kondenzátort a tápegység szekunder oldalán, párhuzamosan a D570 (33V) Zener diódával.

- Hibajelenség:

Egyes TV programok nem foghatók.

Tipp:

Helyettesíteni kell az IC101 (STV8223B) 1-es (KF PLL hurokszűrő) lábán található R101 (330R) ellenállást 2K5 értékűvel.

- Hibajelenség:

A hang torz.

Tipp:

Hibás az IC101 (STV8223B) 9-es (Audio decoupling) lábát hidegítő C107 (100nF) kondenzátor.

- Hibajelenség:

A programok néha elvesznek, esetleg a kép lassan fut, eltűnnek a színek, majd ismét megjelennek.

Tipp:

Az IC101 1-es (KF PLL hurokszűrő) lábán lévő C101 (1nF) kondenzátort ajánlott egy 100pF értékűvel helyettesíteni, és az IC101 17-es lábára érkező tápfeszültséget 9V-ra stabilizálni.(Áramfelvétele így max. 70mA lehet.)

- Hibajelenség:

A TV magától standby-ba kapcsol, és legtöbbször nem lehet újraindítani.

Tipp:

Helyettesíteni kell az  IC901 (MC44603) tápegység IC 1-es lábán található C916 (100nF) kondenzátort 1uF/50V értékűvel.

- Hibajelenség:

A függőleges képméret nagyon nagy.

Tipp:

Hibás a C503 (1000uF/35V). Cseréljük ki a függőleges végfok IC 7-es lábára kötött C509 (470pF) kondenzátort is.

- Hibajelenség:

Kifehéredik a kép, nincs OSD, és utána a kép elsötétedik.

Tipp:

Hibás az IC151 (STV2116A) 7-es (SCL) lábán található C155 (47pF) kondenzátor.

- Hibajelenség:

A képernyőn a feliratok színelhúzásosak, mert lecsökkent a G2 feszültség.

Tipp:

Cseréljük ki a G2 feszültség C806 (2,2nF/2kV) szűrő kondenzátorát.

- Hibajelenség:

A TV nem működik, a LED villog.

Tipp:

Az MC44603 tápegység IC 11-es lábán található C913 (1uF/25V) kondenzátort cseréljük ki 4,7uF/50V értékűre.

Beko 12.4, 12.5

- Hibajelenség:

Egyetlen csatornát sem vesz a készülék, AV bemenetről hibátlan.

Tipp:

Cseréljük ki a ZD601 (33V) Zener diódát.

- Hibajelenség:

Nincs szinkron.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5099K, vagy NN5198K) dzsungel IC-t.

- Hibajelenség:

Nincs sorszinkron.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 39-es lábán lévő C158 (10nF) csatoló kondenzátort.

- Hibajelenség:

A képen visszafutási csíkok látszanak.

Tipp:

Cseréljük ki az IC402 (24C04) memóriát.

- Hibajelenség:

Nem vesz egyetlen csatornát sem.

Tipp:

Cseréljük ki a C437, C438 (100pF) kondenzátorokat, melyeket az SDA/SCL vonalak hidegítésére használnak, és az IC101 dzsungel IC 26-os (VAPC) lábához csatlakozó C150 (120pF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

Nincs függőleges eltérítés.

Tipp:

Cseréljük ki az IC501 (AN5539) 5-ös lábán található C507 (1nF), és a meghajtó jelet csatoló C510 (10uF/63V)kondenzátorokat.

- Hibajelenség:

A képernyő feliratok (TXT/OSD) vertikálisan eltolódtak.

Tipp:

Cseréljük ki a T404 (BC848) tranzisztort, amely az IC401 (SDA5552) processzor 20-as lábára adja a V_SYNC impulzust.

- Hibajelenség:

A kép fekete-fehér.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 3-as (C.APC1) lába és a föld között lévő C162 (47nF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

Bekapcsoláskor a TV készülék azonnal kikapcsol.

Tipp:

Cseréljük ki a C526 (330pF a 21”-os képcsőhöz) kondenzátort a sorvégtranzisztor kollektor körében.

- Hibajelenség:

Nem jelenik meg a menü a képernyőn.

Tipp:

Cseréljük ki az IC401 (SDA5552) processzor 41-es (FBL) lábán található T413 (BC848) tranzisztort.

- Hibajelenség:

A kép teljesen fehér.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 36-os (VIDEO OUT) lábán található T109 (BC848) tranzisztort.

- Hibajelenség:

Hang van, de a képernyő sötét.

Tipp:

Cseréljük ki a C521 (220nF/100V) kondenzátort, amely a sortrafó 7-es (ABL) lábán található.

- Hibajelenség:

A kép fehér, visszafutási vonalakkal.

Tipp:

Cseréljük ki az IC701 (TDA6107Q) RGB végfokozat IC-t.

- Hibajelenség:

A függőleges végfokozat nem működik megfelelően.

Tipp:

Cseréljük ki az R511 (10K) ellenállást.

- Hibajelenség:

Csak a képernyő fölső részén egy sávban látszik villogó kép.

Tipp:

Cseréljük ki az R709 (220R) ellenállást a képcső G1-es rácskörében.

- Hibajelenség:

A TV készüléket nem lehet átkapcsolni AV-re.

Tipp:

Cseréljük ki az IC401 (SDA555xFL) processzort.

- Hibajelenség:

Sötét a kép.

Tipp:

Cseréljük ki az R705 (47K) ellenállást a képcső G1-es rácskörében.

- Hibajelenség:

A fényerősség és kontraszt lecsökkent, nem állítható be. (Hervadt a kép.)

Tipp:

Cseréljük ki a sortrafó 7-es (ABL) lábának áramkörében az R531 (10K) ellenállást és C524 (100nF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

A teletext villog.

Tipp:

Cseréljük ki a függőleges végfokozat áramkörében a T501 (BC848) tranzisztort.

- Hibajelenség:

A képernyőn csak egy vízszintes csík látható.

Tipp:

Cseréljük ki a D501 (RF2007) diódát a függőleges végfokozatban.

- Hibajelenség:

A TV készülék nem működik.

Tipp:

A 12,5V tápfeszültség hiányzik (és a belőle előállítottak is). Cseréljük ki a C623 (47nF) kondenzátort és az R623 (0R1) biztiellenállást a táptranszformátor 12-es lábának áramkörében.

- Hibajelenség:

A készülék nem működik, a standby LED villog.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 51-es lábán, az SDA vonalon található C167 (680pF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

A készülék nem vesz egyetlen csatornát sem.

Tipp:

A szervizmenüben be kell állítani a helyes tuner típust.

- Hibajelenség:

A készülék nem vesz egyetlen csatornát sem.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 25-ös (IF_AGC) lábán található C141 (220nF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

Elmosódott kép, hamis színek.

Tipp:

Cseréljük ki az R607 PTC-t, és a C606 (10nF/250V) kondenzátort.

- Hibajelenség:

Piros színű a kép.

Tipp:

Cseréljük ki  az IC101 (NN5198K) dzsungel IC-t.

- Hibajelenség:

Bekapcsoláskor a TV készülék azonnal kikapcsol.

Tipp:

Cseréljük ki az  IC701 (TDA6107Q) videó végfokozatot.

- Hibajelenség:

Hang van, kép nincs.

Tipp:

Cseréljük ki az  IC701 (TDA6107Q) videó végfokozatot.

- Hibajelenség:

A készülék nem vesz egyetlen csatornát sem.

Tipp:

Cseréljük ki az R408 (15K) ellenállást a hangolófeszültséget előállító PWM modulátor tranzisztor (T405) kollektorkörében.

- Hibajelenség:

Nincs hang.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC-t.

- Hibajelenség: Nincs kép, hang van. Az L105 tekercs füstöl.

Tipp:

Cseréljük ki az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 48-as (VDD) lábán a C155 (10nF) kondenzátort.

- Hibajelenség:

A képernyő fölső része fekete.

Tipp:

Cseréljük ki a C507 (1nF) kondenzátort a függőleges végfokozat 5-ös lábának áramkörében.

- Hibajelenség:

A függőleges képméret kicsi.

Tipp:

Cseréljük ki a C145 (220pF) kondenzátort az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 46-os (VERT_OUT) lábánál.

- Hibajelenség:

Az OSD karakterek reszketnek a képernyőn.

Tipp:

Cseréljük ki az R507 (56K) ellenállást 100K értékűre a függőleges végfok IC 7-es (V_SYNC) lábának jelét leosztó áramkörben.

- Hibajelenség:

Nincs kép.

Tipp:

Cseréljük ki a C150 (120pF)  kondenzátort az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 26-os lábán.

- Hibajelenség:

A kép vízszintesen eltolódott, hibás a sorfázis.

Tipp:

Cseréljük ki az R529 (27R) ellenállást, ami párhuzamosan található az L502-es tekerccsel a sorvégtranzisztor báziskörében.

- Hibajelenség:

Néha eltűnik a szín.

Tipp:

Cseréljük ki a C130 (8,2-10pF) kondenzátort, ami a 4.43MHz-es kvarccal sorba kapcsolódik az IC101 (NN5198K) dzsungel IC 14-es lábánál.

- Hibajelenség:

Zajos  a kép.

Tipp:

Forrasszuk újra az R116 (150R) ellenállást a tuner KF2 kimeneténél.

- Hibajelenség:

A készülék nem indul el standby-ból.

Tipp:

Cserélni kell az RGB végfokozatot : IC701 (TDA6107Q).

- Hibajelenség:

A készülék nem indul el standby-ból.

Tipp:

Cseréljük ki a  T506 (BU808DF) sorvégtranzisztort és a C517 (47uF/35V) kondenzátort.