Philips GR2.x sasszi védelmek

A LED villogása valamelyik védelem aktiválódását jelzi.

A védelmek a TDA8385 8-as lábát viszik H (nagyobb, mint 2,5V) szintre.

A védelmek:

1. Magas tápfeszültség védelem. Az 5V-os stabkocka bemeneti feszültségét, és a 32V-os tápfeszültséget figyeli. Akkor aktiválódik, ha ezek meghaladják a 17,5V-it, illetve a 39,5V-ot.

2. A hang végfok kimeneti védelme. Akkor aktiválódik, ha valamelyik kimeneten DC szint jelenik meg.

3. Sugáráram védelem. Túl nagy sugáráram esetén aktiválódik.

4. Nagyfeszültség védelem. Túl nagy sorvisszafutási impulzus esetén aktiválódik.

5. Az EW fokozat védelme.

Hibaeset:

Bekapcsolas után a LED zölden villog, a sorvégfok be/ki kapcsolgat szinkronban a villogással. Néha raszter részleteket is látni. A feszültségek ugrándoznak, de nem melegszik semmi.

Műterheléssel a táp indul,  az Usys=148V stabil. A sormeghajtó négyszögjel  rendben, stabil.

Oka:

A védelem aktiválódott. A TDA8385  8-as kivezetését kiforrasztva a TV beindult, de a geometria (trapéz, képlinearitás,...stb.) pocsék volt.

Javítása:

Meg kellett keresni a hibás aramkört:
Nem volt 16V, mert a TDA1521 audió végfok IC meghibasodott.

Cseréje után minden rendben működik.