ORION T2950 (100Hz)

Sasszi: PT200

Táp: ICE1QS01

Függőleges: STV9376AF

KF/demod: TDA9886

RGB: TDA6108JF

Feature box:

- STV82X6

- STV2310

- STV3500

- TDA933XH

- K24S281632C (2db)

- M29W16BT

Szervizmód:

MENU – 1923

(ld: PT90)

Hiba:

Bekapcsolás után másodpercenként indulgat a sormeghajtás, a végtelenségig.
Tápfeszek rendben, illetve a sormeghajtás pillanatában 140V-ról kb. 100V-ra esik le. Sorkimenő kimenetein zárlatot nem mérek. Indulás pillanatában a vertikális eltérítés is megjelenik.
Sorkimenő hibás lehet és ezért terheli a tápot? Esetleg van valami ismert típushibája ? Nem szeretnék potyára sorkimenőt rendelni bele.

-Tápegységet bevizsgálni műterheléssel és kényszer indítással! (szabályozó hurok fölvágása, hálózati puffer, a tirisztor vezérlése, Usys szűrőkondijai)

-Sortrafó (sokszorozó, tesztelni)

-G2 szűrőkondi (CC07),

-RGB végfok (kikötni),

-Kerámia visszafutás kondi (kivenni, CD18),

-Függőleges végfok (tápok, vertikális védelem).

-Sorcsatoló kondi / EW fokozat (lekötni, RD32, CD15)

-HFB jelút elemei(CD19, CD20)

Kérdések:

-Ha leakasztom a sortápot ennél a típusnál a soreltérítő jelnek meg kell jelenni folyamatosan, vagy figyeli, hogy nincs sortáp és letilt?

-Elvileg ha a sorkimenő terhelné a tápot és ezért nem tud indulni, akkor ha lekötöm a sorkimenőt a 140V ról (vagy kiveszem a sor tranyót) akkor a sormeghajtó jelnek meg kellene jelenni folyamatosan, de ilyenkor is csak 1 másodperces ciklusokban jelenik meg egy pillanatra.

Hiba:

Sorméret és EW hibával indul. Kb. 30mp elteltével helyreáll.

Oka:

Kapacitásvesztett a CP49 (100uF/200V) kondenzátor. Melegedés hatására javul.

Hiba:

A kép EW hibás, RD32 (2R2) izzik.

Oka:

Nagy DC kerül az EW tranzisztorra, mert átvezet a CD15 (470nF), aminek hibáját mérésével általában nem is lehet kimutatni.

Javítása:

CD15 (470nF) cseréje 400V-osra

CD23 (470nF) cseréje

CD48 (1uF) cseréje