PANASONIC  TX29PM1P  Ch: CP521F

(TDA12021H UOCIII Hercules processzor)

Hibajelenség:

A megjelenített kép mérete mindkét irányban lecsökkent, a képernyőn körbe fekete sáv 	látszik. A szervizmenüből nem, vagy éppen hogy, határértékre állítva, lehet kompenzálni. A 	tápfeszültségek megfelelő értékűek.

Oka:

A processzor 97-es (EHT) kompenzációs lába a nagyfeszültség sugáráramfüggő 	változásainak soramplitúdóra és képamplitúdóra gyakorolt hatásainak kompenzálására 	szolgál. A láb alapfeszültsége (amikor az áramkör nem avatkozik be a geometriába egyik   	irányba sem ) 2V.

Ennél a készüléknél ezt a lábat az 5V tápfeszültségből az R551 (82K) és R547 (56K) 	ellenállásokkal leosztott 2V feszültségre feszítették elő (Rajzrészlet). A hibát az ellenállások 	forrasztási hibája, vagy C553(1nF) átvezetése okozhatja. Esetleg az 5V megváltozása, vagy 	az IC hibája is lehetséges.

Rajzrészlet

TDA12021H

Hibajelenség:

C430 680Pf/2kV átégett. Kicserélve a TV indul, a nagyfesz megjön,de egy másodperc múlva leáll a sorvezérlés, majd újra indul. Ezt ismétli folyamatosan: készenlét, indít, nagyfesz, villám a kép közepén, leáll és ez megy míg a távval ki nem kapcsoljuk. A tápfeszek jók, eltérítés jó sorvégtranyó jó. R420 kissé égett.

Tipp:

Hibás a D520 és/vagy a D521 (1N4148). A hiba diódamérővel nem észlelhető.

Hibajelenség:

A készülék nem működik, csak piros/zöld színnel felváltva villog a LED.

Oka:

Sérült a memóriatartalom.

Elhárítása:

Üres EEPROM betehető, a processzor fölprogramozza, de előfordulhat, hogy nincs hang, mert mono készüléknél a QSS (Kvázi-parallel hangfeldolgozás) üzemmódot a szervizmenüből ki kell kapcsolni.

Hibajelenség:

A kép középső harmadában függőleges sávban kifehéredett, színhiányos és sorvisszafutásos a kép.

Oka:

Kiszáradt a C415 (4,7uF/250V) kondenzátor, az RGB végfok táp puffere.