PHILIPS G110 chassis

Színegyensúly (AKB) automatika

TDA8390

TEA5101A/P

A TDA8390 RGB kimeneteinek  ( B pin15 /3V/, G pin17 /3V4/, R pin13 /3V4/) szintjét a pin10 /1V2/  lábára az RGB végfokból (TEA5101A/P) kapott BLACK CURRENT jel alapján állítja be. Ha ide a szabályozási tartományon kívül eső jel érkezik, az RGB kimeneteit letiltja.

Ellenőrzendők: (a megjelenített kép: színsávábra)

7391 tranzisztor emittere (7V1), bázisa (7V6).

TEA 5101 pin6 (R /7V6), pin11 (G /7V6), pin14 (B /7V6)