ORION T2180STX-BL (SL)

UOC III 128PIN

Sasszi: TV210 (NXP, China), TV21S04, TV21F06K

Processzor: TDA12020H/N1/F00 Hercules UOC III (vagy ennek valamelyik változata)

Táp:  KA5Q0765RT, FSCQ0765

RGB végfok:  TDA6107JF, vagy tranzisztoros

Függőleges: TDA9302A, TDA8359J

MEM: 24C32

Tuner: FST (frekvencia szintézeres)

Belépés a szervizmenübe:

- Üzemelő készüléknél kilépünk minden menüből.

- Sorba egymás után megnyomjuk a következő távirányító gombokat:

INDEX (Menu) – 6 – 4 – 8 – 3

Sikeres belépéskor megjelenik a képernyőn:

08MAR08

000		TV210 EurAsia	05.64

Kilépés:

A szervizmenüből való kilépés a STBY gombbal történik.

Megjegyzések:

- A szervizmenü 216 pontot tartalmaz, amiken az UP és DOWN gombokkal lehet fel/le léptetni, és a LEFT és RIGHT gombokkal tudjuk  módosítani az értékeket. A memorizálás automatikus kilépéskor.

- Az EEPROM tartalom meghibásodásakor teljesen üres memória is betehető, amit a processzor néhány (kb. 15) másodperc után fölprogramoz a gyári alapadatokkal, de ezután a beállításokat finomítani kell.

- A G2 feszültség beállításához a szervizmenü 004 pontjára lépve megjelenik a képernyőn egy vékony vízszintes csík (leáll a függőleges eltérítés). A beállítást, a sortranszformátor G2 potenciométerével, addig kell végezni, amíg a csík éppen eltűnik (teljesen elhalványul). Ezután az eltérítés újraindításához tovább kell lépni a 005 pontra.

- Ha a szervizmenü 001 pozíciójának értéke 1, a készülék gyártási módban van, a távirányítóval nem kezelhető, csak az oldalsó gombokkal lehet az  alapbeállítási  menühöz hozzáférni. A kereskedők által eladott készülékeknél ez a bit mindig 0 értéken áll.

- Ismeretlen dolgokat a menüben ne írjunk át, mert a készülék teljes üzemképtelenségét idézhetjük ezzel elő.

A szervizmenü pontjai

| Szám | Rövidítés | Jelentés | Érték |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 08MAR08 TV210 EurAsia 05.64 | Gyártási dátum Sasszi Földrajzi terület Verzió |  |
| 001 | 08MAR08 Init | Inicializálás TV / EEPROM | 0 |
| 002 | 08MAR08 ISP | Kezdeti mód 1 = Gyártási, 0 = Felhasználói | 0 |
| 003 | VG2Align VSDbri | VG2 beállítása A vízszintes vonal alapfényerejének beállítása | 30 |
| 004 | ----------------------- | Vízszintes vonal a VG2 beállításához | ld: fent |
| 005 | VG2Align VG2 stable out below | VG2 beállítása VG2 jó magas alacsony (Ez az OSD indikátor csak akkor aktív, ha nem a vonalas beállítási módot választjuk ki az opcióban) | 36 |
| 006 | DCXO | A digitálisan vezérelt kvarcoszcillátor manuális finombeállítása | 60 |
| 007 | DCXOauto | A kvarcoszcillátor automatikus / kézi beállítása | 0 |
| 008 | NicLoErLim | Nicam befogási tartomány alsó határa | 14 |
| 009 | NicUpErLim | Nicam befogási tartomány felső határa | 50 |
| 010 | Tube | Képcső választás | 1 |
| 011 | Track | A vertikális és E/W EHT kompenzálás módja | 0 |
| 012 | VS | 50Hz Függőleges lejtés (dőlés, a kép középvonalának helyzete) | 41 |
| 013 | VSH | 50Hz Függőleges képhelyzet | 31 |
| 014 | VA | 50Hz Függőleges amplitúdó | 41 |
| 015 | SC | 50Hz Függőleges S korrekció | 32 |
| 016 | VS6 | 60Hz Függőleges lejtés (dőlés) | 41 |
| 017 | VSH6 | 60Hz Függőleges képhelyzet | 31 |
| 018 | VA6 | 60Hz Függőleges amplitúdó | 44 |
| 019 | SC6 | 60Hz Függőleges S korrekció | 32 |
| 020 | VLin6 | 60Hz Függőleges linearitás | 27 |
| 021 | VLinCt1 | Függőleges linearitás középpont | 0 |
| 022 | VLin | 50Hz Függőleges linearitás | 27 |
| 023 | EWW | 50Hz Sorméret | 47 |
| 024 | HSH | 50Hz Sorfázis | 35 |
| 025 | EWPara | 50Hz EW parabola torzítás | 21 |
| 026 | Trapz | 50Hz Trapéz torzítás | 29 |
| 027 | UCPara | 50Hz Fölső sarkok parabola torzítás | 40 |
| 028 | LCPara | 50Hz Alsó sarkok parabola torzítás | 34 |
| 029 | Hbow | 50Hz Vízszintes behajlás | 34 |
| 030 | Paralel | 50Hz Paralelogramma torzítás | 37 |
| 031 | HSH6 | 60Hz Sorfázis | 35 |
| 032 | EWW6 | 60Hz Sorméret | 47 |
| 033 | EWPara6 | 60Hz EW parabola torzítás | 21 |
| 034 | Trapz6 | 60Hz Trapéz torzítás | 29 |
| 035 | UCPara6 | 60Hz Fölső sarkok parabola torzítás | 40 |
| 036 | LCPara6 | 60Hz Alsó sarkok parabola torzítás | 34 |
| 037 | Hbow6 | 60Hz Vízszintes behajlás | 34 |
| 038 | Paralel6 | 60Hz Paralelogramma torzítás | 37 |
| 039 | VxNor | A normál Zoom 50Hz-es kép mérete | 20 |
| 040 | VxEx | A nyújtott Zoom 50Hz-es kép mérete | 43 |
| 041 | VxEx6 | A nyújtott Zoom 60Hz-es kép mérete | 40 |
| 042 | VxComp | Az összenyomott Zoom kép mérete | 10 |
| 043 | VSSubt. | A képfeliratozás függőleges pozíciója | 16 |
| 044 | HBL | Sorkioltás normál/ széles képhez | 0 |
| 045 | WBF | Sorkioltás kezdete | 5 |
| 046 | WBR | Sorkioltás vége | 8 |
| 047 | WSS | Széles kép üzemmód jelző információ (14bit) vétele be/ki | 1 |
| 048 | GldSCART | Szinkron a G jelen a SCART csatlakozóról | 1 |
| 049 | RC-N | R katód kioltási szintje (feketeszint) | 22 |
| 050 | GC-N | G katód kioltási szintje (feketeszint) | 17 |
| 051 | RD-N | R meghajtás szintje (fehér egyensúly) | 23 |
| 052 | GD-N | G meghajtás szintje (fehér egyensúly) | 17 |
| 053 | BD-N | B meghajtás szintje (fehér egyensúly) | 32 |
| 054 | COOL | Hideg (kékebb) árnyalat szintje | 20 |
| 055 | WARM | Lágy (pirosabb) árnyalat szintje | 20 |
| 056 | RGB | A képcső RGB meghajtás szintje (45, 90, 180Vpp) | 14 |
| 057 | BR-MV | Film kép mód Fényerő | 32 |
| 058 | CL-MV | Film kép mód Színtelítettség | 32 |
| 059 | CT-MV | Film kép mód Kontraszt | 32 |
| 060 | SH-MV | Film kép mód Élesség | 32 |
| 061 | BR-SP | Sport kép mód Fényerő | 32 |
| 062 | CL-SP | Sport kép mód Színtelítettség | 32 |
| 063 | CT-SP | Sport szabott kép mód Kontraszt | 48 |
| 064 | SH-SP | Sport kép mód Élesség | 32 |
| 065 | BR-ST | Standard kép mód Fényerő | 48 |
| 066 | CL-ST | Standard kép mód Színtelítettség | 32 |
| 067 | CT-ST | Standard kép mód Kontraszt | 48 |
| 068 | SH-ST | Standard kép mód Élesség | 32 |
| 069 | BR-GA | Játék kép mód Fényerő | 32 |
| 070 | CL-GA | Játék kép mód Színtelítettség | 32 |
| 071 | CT-GA | Játék kép mód Kontraszt | 16 |
| 072 | SH-GA | Játék kép mód Élesség | 32 |
| 073 | ACL | Automatikus színjel határolás be/ki | 0 |
| 074 | MUS | NTSC mátrix karakterisztika választás | 1 |
| 075 | PWL | Csúcsfehér határolás be/ki | 0 |
| 076 | PWLDAC | A D/A konverter csúcsfehér határolási szintje | 8 |
| 077 | CB | Színspektrum szimmetrizálás be/ki | 0 |
| 078 | BPS | Szín sávszűrő be/ki | 0 |
| 079 | FCO | Kényszerített színjel engedélyezés (rossz minőségű jel esetén a kolor killer hatástalanítása) | 0 |
| 080 | PkFrPAL443 | PAL 4,433MHz | 2 |
| 081 | PkFrPALM | PAL M szabvány (3,575MHz) | 0 |
| 082 | PkFrPALN | PAL N szabvány (3,582MHz) | 0 |
| 083 | PkFrN443 | NTSC 4,433MHz | 2 |
| 084 | PkFrNM | NTSC M szabvány (3,579MHz) | 0 |
| 085 | PkFrSEC | SECAM | 2 |
| 086 | PkFrAV | AV | 3 |
| 087 | CRAO | Coring küszöbérték választás (8% / 15%) | 0 |
| 088 | COR | Coring be/ki | 0 |
| 089 | CTrap | Színjel leszívás be/ki | 0 |
| 090 | Gamma | Gamma kontroll funkció be/ki | 0 |
| 091 | VA | Videojel kimeneti amplitúdó választása | 1 |
| 092 | VAI | Az I szabványú videojel amplitúdó korrekciója (+12%) | 1 |
| 093 | BSD | A fekete kiterjesztés mélysége (20% / 40%) | 1 |
| 094 | CBS | A sugáráram korlátozás módjának megválasztása (normál: kontraszt, majd fényerő / agresszívebb: kontraszt és fényerő egyszerre) | 0 |
| 095 | TFR | A világosságjel DC átviteli tényezőjének megválasztása | 0 |
| 096 | NRR | Nincs piros csökkentés a kék kiterjesztési mód alkalmazásakor (1 = nincs, 0 = van) | 1 |
| 097 | Blkstr | Fekete kiterjesztés (képjavítás) be/ki | 0 |
| 098 | Blustr | Kék kiterjesztés (képjavítás) be/ki | 0 |
| 099 | Whistr | Fehér kiterjesztés (képjavítás) be/ki | 0 |
| 100 | PRO | Dolby Pro Logic be/ki | 0 |
| 101 | OSO | A vertikális eltérítés kikapcsoláskor az ernyőn kívülre viszi az elektronsugarat (nincs fénypont) | 1 |
| 102 | FSL | Képszinkron jel vágási szintje aut/ kényszerített | 0 |
| 103 | HP2 | 2-es fejhallgató kimenet | 0 |
| 104 | SoftClip | Puha/ kemény szinkronjel vágó áramkör üzemmód | 0 |
| 105 | PSNS | PAL, SECAM, NTSC választás | 2 |
| 106 | SBRT | Alap fényerő | 50 |
| 107 | SCON | Alap kontraszt | 45 |
| 108 | SCOL | Alap színtelítettség | 48 |
| 109 | SSHA | Alap árnyékoltság | 45 |
| 110 | STNT | Alap színárnyalat | 32 |
| 111 | RC | Csökkentett színtelítettség | 28 |
| 112 | Audio Mod | Audió mód (Mono/Stereo MATRIX) | 2 |
| 113 | EQ | Ekvalizer be/ki | 1 |
| 114 | DefVol | Alap hangerő | 20 |
| 115 | AUX3 G | Az AUX3 jel erősítése | 60 |
| 116 | AVL-LEV | Az automatikus hangerő határolás szintje | 8 |
| 117 | AVL-WGT | Súlyozott automatikus hangerő határolás be/ki | 0 |
| 118 | AVL-MOD | Automatikus hangerő határolás módja (közepes lecsengésű: 4s) | 3 |
| 119 | AVLE | Automatikus hangerő határolás be/ki | 0 |
| 120 | LO-NA | A loudness alapszintje (0dB) | 5 |
| 121 | LO-CH | A loudness filter karakterisztikája (extra bass 1000Hz) | 1 |
| 122 | CLIP | Audió vágási mód (Dynamic Control Mode) | 3 |
| 123 | DEC-LEV | Dekóder jelszint | 15 |
| 124 | MONO-LEV | Mono jelszint | 15 |
| 125 | NIC-LEV | NICAM jelszint | 15 |
| 126 | ADC-AV-L | A/D konverter - AV jelszint | 15 |
| 127 | VolGain | Audió erősítés | 54 |
| 128 | V1 | Az OSD 1. skálaosztásához tartozó hangerő szint | 0 |
| 129 | V2 | Az OSD 2. skálaosztásához tartozó hangerő szint | 25 |
| 130 | V3 | Az OSD 3. skálaosztásához tartozó hangerő szint | 32 |
| 131 | V4 | Az OSD 4. skálaosztásához tartozó hangerő szint | 36 |
| 132 | V5 | Az OSD 5. skálaosztásához tartozó hangerő szint | 39 |
| 133 | DSG | Az audió bemenetek és kimenetek közötti erősítés (+6dB) | 1 |
| 134 | AGN | A mono FM demodulátor erősítés választása (+6dB) | 1 |
| 135 | SBAS | Alap mély hangszín | 35 |
| 136 | STRB | Alap magas hangszín | 35 |
| 137 | 100 | Ekvalizer 100Hz jelszint (±12dB) | 40 |
| 138 | 300 | Ekvalizer 300Hz jelszint (±12dB) | 20 |
| 139 | 1K | Ekvalizer 1kHz jelszint (±12dB) | 40 |
| 140 | 3K | Ekvalizer 3kHz jelszint (±12dB) | 40 |
| 141 | 10K | Ekvalizer 10kHz jelszint (±12dB) | 40 |
| 142 | E2D | Előlapi audió csatlakozó be/ki | 0 |
| 143 | FFI | KF PLL gyors hurokszűrő | 0 |
| 144 | FMWS | FM sávszélesség (225kHz) | 2 |
| 145 | BA-VO | Standard hang mód Mély hangszín | 15 |
| 146 | TR-VO | Standard hang mód Magas hangszín | 32 |
| 147 | LM-VO | Standard hang mód Mono hangerő szabályozási mód | 1 |
| 148 | ST-VO | Standard hang mód Sztereó hangerő szabályozási mód | 5 |
| 149 | LO-VO | Standard hang mód Loudness | 0 |
| 150 | B1-VO | Standard hang mód 1-es EQ bázisszintje | 20 |
| 151 | B2-VO | Standard hang mód 2-es EQ bázisszintje | 30 |
| 152 | B3-VO | Standard hang mód 3-as EQ bázisszintje | 40 |
| 153 | B4-VO | Standard hang mód 4-es EQ bázisszintje | 30 |
| 154 | B5-VO | Standard hang mód 5-ös EQ bázisszintje | 20 |
| 155 | BA-MU | Hangos mód Mély hangszín | 40 |
| 156 | TR-MU | Hangos mód Magas hangszín | 63 |
| 157 | LM-MU | Hangos mód Mono hangerő szabályozási módja | 1 |
| 158 | ST-MU | Hangos mód Sztereó hangerő szabályozási módja | 5 |
| 159 | LO-MU | Hangos mód Loudness | 0 |
| 160 | B1-MU | Hangos mód 1-es EQ bázisszint | 63 |
| 161 | B2-MU | Hangos mód 2-es EQ bázisszint | 50 |
| 162 | B3-MU | Hangos mód 3-as EQ bázisszint | 31 |
| 163 | B4-MU | Hangos mód 4-es EQ bázisszint | 50 |
| 164 | B5-MU | Hangos mód 5-ös EQ bázisszint | 63 |
| 165 | BA-TH | Színház hang mód Mély hangszín | 32 |
| 166 | TR-TH | Színház hang mód Magas hangszín | 35 |
| 167 | LM-TH | Színház hang mód Mono jelszint | 1 |
| 168 | ST-TH | Színház hang mód Sztereó jelszint | 5 |
| 169 | LO-TH | Színház hang mód Loudness | 0 |
| 170 | B1-TH | Színház hang mód 1-es EQ bázisszint | 30 |
| 171 | B2-TH | Színház hang mód 2-es EQ bázisszint | 35 |
| 172 | B3-TH | Színház hang mód 3-as EQ bázisszint | 40 |
| 173 | B4-TH | Színház hang mód 4-es EQ bázisszint | 35 |
| 174 | B5-TH | Színház hang mód 5-ös EQ bázisszint | 30 |
| 175 | AGCSpeed | AGC sebesség (normál) | 1 |
| 176 | AGC | AGC szint PAL/SECAM-BGI | 20 |
| 177 | AGC-sec | AGC szint SECAM L/L' | 20 |
| 178 | OIF | KF demodulátor offset | 32 |
| 179 | IF | KF választás (33,4 ...58,75MHz) (38,9) | 2 |
| 180 | Tun | Tuner választás | 0 |
| 181 | GD | Csoportkésleltetés a CVBS1 jelen be/ki | 1 |
| 182 | BPB | Sávszűrő sávszélesség | 1 |
| 183 | BPB2 | Sávszűrő sávszélesség 2 | 1 |
| 184 | BPBS | Sávszűrő sávszélesség SECAM-hoz | 1 |
| 185 | RGB1 | RGB1 be/ki | 1 |
| 186 | DVD1 | DVD1 jel kezelése be/ki | 0 |
| 187 | AV2 | AV2 be/ki | 1 |
| 188 | DVD2 | DVD2 jel kezelése be/ki | 0 |
| 189 | AV1S | AV1 SVHS be/ki | 0 |
| 190 | AV1D | AV1 digitális be/ki | 0 |
| 191 | AV2S | AV2 SVHS be/ki | 1 |
| 192 | AV | AV be/ki | 1 |
| 193 | CVBS | Összetett videojel be/ki | 1 |
| 194 | INC-AV | Beépített AV | 1 |
| 195 | TXTCON | TXT kontraszt | 20 |
| 196 | TXT-ON | TXT bekapcsolva | 1 |
| 197 | TXTHPos | TXT vízszintes pozíció | 10 |
| 198 | TimRt | A vett időadat kijelzése | 1 |
| 199 | Powers PwrPref | Táplálás BE státusz (0 = Stby, 1 = ON, 2 = a kikapcsoláskori állapot) | 2 |
| 200 | Powers PwrRest | Táplálás Táplálás újraindítás késleltetés | 1 |
| 201 | Powers PwrONKey | Táplálás Táplálás BE gomb | 1 |
| 202 | 08MAR08 Ship | Átviteli mód az alapértékek beállításához | 0 |
| 203 | 08MAR08 M-mod | Gyártási mód | 0 |
| 204 | 08MAR08 BusOpen | Adatbusz nyitva | 1 |
| 205 | YSEC | SECAM világosságjel késleltetése | 12 |
| 206 | YNT | NTSC világosságjel késleltetése | 9 |
| 207 | YPAL | PAL világosságjel késleltetése | 12 |
| 208 | YAV1 | AV1 világosságjel késleltetése | 12 |
| 209 | YAV2 | AV2 világosságjel késleltetése | 11 |
| 210 | YSVHS1 | SVHS1 világosságjel késleltetése | 11 |
| 211 | YSVHS2 | SVHS2 világosságjel késleltetése | 11 |
| 212 | BBNOMute | Némítás a BB jel hiánya esetén | 0 |
| 213 | ATS-ACI | Frekvencia léptetéses automatikus hangolás – Csatornaléptetéses automatikus hangolás | 1 |
| 214 | France mode | Francia jelfeldolgozási mód | 1 |
| 215 | EVG | A vertikális védelem be/ki | 1 |
| 216 | CL | Óra mód | 6 |

- Hibajelenség:

A sorméret lecsökkent és E/W hibás.

Oka:

A C419 (7,2nF/1,6kV) és/vagy a C430 (7,2nF/1,6kV) kapacitása lecsökkent, mert átütött.

Javítása:

A kondenzátorokat (mindkettőt!) cseréljük ki jobb minőségűre. Cseréljük ki a C411 (390nF/630V) és C420 (33nF/630V) kondenzátorokat is, mert hibájuk mérésükkel nem mutatható ki.

Megjegyzés:

Esetenként előfordulhat, hogy a kondenzátorok cseréje után a sorméret megnő ugyan, de az E/W hiba megmarad, és a szervizmódban nem állítható be. Ennek oka (a sorvégtranzisztor hűtőbordájára szerelt) E/W korrektor PMOSFET (IRF630) meghibásodása.

Az L401(25uH) ragasztott ferrit sapkájának leválása, vagy a tekercs kivezetéseinek felcserélése, extrém, sorlinearitás, és sorhelyzet hibát okoz, mely szervizmenüből nem korrigálható. Az L401 tekercsvége (piros csíkkal jelölt), az eltérítő tekercs felé néz.

- Hibajelenség:

A készülék a legkülönbözőbb EEPROM átíródásra utaló hibajelenséget (pl. E/W hibát) produkál.

Oka: A memória átíródását nagyfeszültségű áthúzások okozhatják, amik a leggyakrabban a sorvégfokozatban, vagy a képcsőben keletkezhetnek. Előfordult, hogy a képcső anódfeszültség csatlakozása volt hibás: az érintkező karmokat nem akasztották be, csak a gumikupak alatti vákuum tartotta helyén a szerelvényt.

Javítása:

Az EEPROM tartalom meghibásodásakor teljesen üres (24C32) memória is betehető, amit a processzor 10-15 másodperc után fölprogramoz a gyári alapadatokkal, de ezután a beállításokat a szervizmenüben finomítani kell.

3. Hibajelenség:

Rapszodikusan hol indul, hol nem.

Oka:

A STBY +5V-ot előállító BF422+Z5V6 kényes a tranzisztorra, nagy betájú kell bele. Tehát nem

mindegyik BF422-vel működik üzembiztosan.

Megjegyzés:

A stabilizátor bemenetén STBY-ban 8V van, ami azonban üzemben 30V-ra megemelkedik, így a

tranzisztor, és a Zener is erősen melegszik. Ha a tranzisztor zárlatossá válik, a 30V tönkreteheti a

processzort.  Javasolt a táplálás átalakítása: stabkocka beépítése, és egy másik trafóleágazás használata a STBY +5V előállítására. Másik lehetséges megoldás: kapcsolóüzemű DC-DC konverter beépítése, ami igen jó hatásfokkal, és széles bemeneti feszültségtartománnyal rendelkezik.