THOMSON ITC008

hibák

1. Hibajelenség:

A Menu hirtelen megjelenik, és véletlenszerűen változnak a paraméterek, miközben villog a LED. Az így keletkezett beállítási hibák a távirányítóval csak nehezen, vagy egyáltalán nem korrigálhatók.

Tippek:

- A control board csatlakozásainál forrasztási hibák.

- Átvezetések a fóliacsíkok között a control boardon.

- Hibakereséshez a tasztatura ideiglenesen kiköthető.

2. Hibajelenség:

A készülék időnként nem áll meg hangoláskor az állomásokon (sem kézi, sem automata hangoláskor). Esetenként a rövid ideig megjelenő csatornán a kép szinkronhibás, majd memorizálás nélkül tovább megy a hangolás. Esetleg melegedésre romlik, hűtve javul az állapot.

Tippek:

- Hibás a TR003 és/vagy TI030 tranzisztor (mindkettő DTC144EK digitális tranzisztor).

- Forrasztási hibák a TR003 és/vagy a TI030 tranzisztor áramköri elemeinél.

- Forrasztási hibás, vagy szakadozik a CV006 (1uF SMD) a TDA9554  17-es lábán.

- Nem kap 5V-os tápfeszültséget a tuner, mert hibás az IP031 stabkocka, vagy a DP036 dióda.

3. Hibajelenség:

Bekapcsolás után a nagyfeszültség megjelenésekor azonnal kikapcsol, esetleg a 	sortranzisztort ismételten tönkreteszi.

Tippek:

- Hibás a függőleges végfok IC (TDA8177). Vigyázat hamisítják!

- Hibás a sorkimeneti transzformátor.

- Hibás a CL021 (13,7, 14,4nF/1,6kV képcsőfüggő)

- Hibás a CL022 (330pF/2kV kerámia, ez gyakori hibaok)

- Hibás a CL028 (1,6kV képcsőfüggő)

- Hibás a CL024 (0,39uF, 0,44uF/250V képcsőfüggő)

- Hibás a DL140 (BZX55B9V1) 9,1V-os Zener dióda

- Hibás az E/W modul

- Valamennyi felsorolt elem lehet forrasztási hibás is.

Megjegyzés:

A nagyfeszültségű alkatrészek hibája „hidegen” általában nem állapítható meg, ezért a helyettesítés módszerét célszerű alkalmazni a hiba behatárolásához.

4. Hibajelenség:

Parental Control

New parental controls, which work with a simple password, include a wide variety of

options including setting the maximum hours viewed per day before automatically

shutting down. The Kid Pass allows the parent to set how long the viewing time of

the set is for each day of the week. The times are set in 30 min increments and after

the set has been on for the preset length of time it will shutdown. The password will

need to be entered for set operation after the Kid Pass time has expired. Kid Pass

is only available after the time is set.

NOTE: The password can be reset if it is unknown. First make sure the TV is off.

Then simultaneously press and hold VOL< on the TV’s front panel and BLUE key on

the remote for approximately 5 seconds.

5. Hibajelenség:

Csúcsfehér képtartalomnál elcsúsznak a sorok, és „brummos” a sortáp.

Tippek:

- CP008 (150uF/400V)

- CP080 (220uF/200V)

- CL013 (1000uF/25V)

- CL011 (220uF/25V)

- CL041 (10uF/250V)

6. Hibajelenség:

Kb. 1 óra üzem elteltével a kép fekete-fehér lesz., majd ezután kb. 10-15 perc múlva a tv 	kiesik a sorszinkronból is, és megjelenik a NO SIGNAL felirat.
	A tuner és az AV hang is jó marad.
	A TÁPOK RENDBEN HŰTÉS, FŰTÉS NEM JAVÍT SEMMIT.

Tipp:

- CV006 (1uF/50V), RV001 (15K) csere
A processzor (TDA95XX) 17-es kivezetésén vannak.

7. Hibajelenség:

Szinkronhiba AV-n.

Tipp:

A processzor 42-es lábán levő CV027 47nF-os smd kondenzátor

8. Hibajelenség:

Nincs kép (sötét) , de AV-ban jó.

Tipp:

- LI032 10uH tekercs szakadt.

9.Hibajelenség:

A tuner jele rendszertelenül elmegy az összes sávon  /csak hangyák látszanak/. Ekkor nem elhangolódik, hanem hangoláskor már nem talál jelet. AV-n is megszűnik a hang.

Oka:

Bizonytalan (szakadozik) a tuner +5V tápellátása (7805 stabkocka, és/vagy 1N4007/DP 036)

Javítása:

A stabkocka és a dióda cseréje után hibátlanul működik.

10. Hibajelenség:

A horizontális pozíció (sorfázis) erősen (kb. 25%-al) eltolódott jobbra. A szervizmenüből nem lehet beállítani.

Oka:

Hibás a sorvisszafutás (LFB) jel amplitúdója és/vagy fázisa.

Javítása:

Ellenőrzendők: sortrafó (pin7/5, pin8/6), RL008, RL018, RL009, RL019, CL006, DV070, DV071, CV071, RV074, RV072, IV001 (pin34/LFB_IN, 4-es szkópábra/SC)

Itt konkrétan a CL006 (150pF) SMD kondenzátorból lett 50 ohmos ellenállás.