VESTEL 11AK37

Hibajelenség:

Bekapcsoláskor csak hang van, kép nincs. Nem kap meghajtójelet a sorvégfokozat.

Oka:

A sorvisszafutás jele (LFB) nem jut el a sorvégfokozattól a dzsungel IC (TDA2248) 49-es (LFB-SSC) lábára, mert C653 (47n/250V) szakadt, C618 (3n3 – 4n7/2kV) átütött, R639 (10K) égett, D407 (1N4148) zárlatos, R426 (2K2) szakadt. Az IC tiltja a sormeghajtó (HOUT) kimenetét.

Javítása:

A mérve hibásnak mutatkozó alkatrészek cseréjén kívül C653 és C618 akkor is cserélendő, ha „hidegen” mérve jónak mutatkoznak.