Z7 szervizmód

Szervizmód:

- Lépjünk a 60-as programhelyre és szabályozzuk le minimumra a SHARPNESS (képélesség) értékét.

- Nyomjuk meg egyszerre a távirányító OFF TIMER (kikapcsolás időzítés) és a taszt DOWN (V = lefelé nyil) gombját. Ekkor a TV belép a szervizmódba.

- Navigálni a föl/le gombokkal lehet.

- Az értékeket megváltoztatni a +/- gombokkal lehet.

- A változtatások memorizálásához nyomjuk meg a STORE (tárolás) gombot.

- Kilépni a szervizmódból a NORMALIZATION (alapértékek beállítása) gombbal lehet.

EEPROM csere:

1. Az IC1201 mikrokontroller, és/vagy az IC1205 EEPROM cseréje esetén:

Az inicializáláshoz nyomjuk meg a STATUS billentyűt a távirányítón, majd a  "V" gombot a készüléken. Ekkor a processzor újra írja az EEPRO tartalmat.

2. Tegyünk be külső programerrel a megfelelő tartalommal megírt EEPROM-ot.