### BEKO K1 sasszi

A Beko cég által gyártott K1 sasszi alapvetően 20”, vagy 21” képátlójú, 90º-os képcsővel szerelt TV készülékek számára készült, de létezik 29”-os sík képcsővel szerelt változata is.

Tápegység:

A tápegység az ICE1QS01 integrált áramkörrel és a TCET1100 optocsatolóval

működik. Az IC a 7-es lábán keresztül vezérli az FQPF3N60FP MOSFET kapcsoló tranzisztort, és a 8-as lábon keresztül kapja a 14V tápfeszültséget. Ha ez a feszültség 9V alá csökken, vagy 20V fölé emelkedik, a tápegység védelme aktívvá válik.

Az áramkör szinkronizálása a 3-as IC lábon át történik az R627 ellenállás, vagy az opcionális R633, D603, C638 elemek által csatolva.

Az R637 ellenállás szerepe a 8-as IC lábra kapcsolt C652 szűrőkondenzátor kisütése, ami elengedhetetlen, ha standby-ból történik az indítás. (R637 értékeként a rajzokon hibásan 27R van föltüntetve, helyesen: 6K8)

A szekunder oldali szabályozás a 4-es IC lábon keresztül az optocsatoló közvetítésével történik. Ide kapcsolódik a soft-start időzítő C635 kapacitás is. A 115V-os fő kimeneti feszültség az R628 és R629 ellenállások által leosztva határozza meg a TL431C áramkör munkapontját, és ezáltal az optocsatoló LED diódájának áramát.

A kimeneti feszültséget be lehet állítani a P602 potenciométer segítségével is.

Normál működésnél 3V és 4,5V közötti feszültség mérhető a 4-es IC lábon. Abban az esetben, ha ezen az IC lábon a feszültség 2V alá csökken, vagy 5V fölé emelkedik, a tápegység  standby üzemállapotba kapcsol.

A tápegység a következő szekunder oldali feszültségeket biztosítja:

- Fő tápfeszültség, amely  115V, vagy 122V (esetleg 132V) a képátlótól függően.

- +5V tápfeszültség az IC607 által stabilizálva, amit a T605 tranzisztor kikapcsol standby állapotban. (IC607 bemeneti feszültsége biztosítja a DVD-s változatnál az  5V_DVD és 3,3V_DVD feszültségek stabilizátorai számára is a bemenetet.)

- +3,3V tápfeszültség az IC606 által stabilizálva.

- +6,5V tápfeszültség, amely az optocsatolót táplálja, és amelyből nyerhetők a stabilizált 3,3.V_STB és 1,8V_STB készenléti tápfeszültségek.

- +12V tápfeszültség, amelyből az IC603 által stabilizálva kapható a 8V feszültség.

- +24V feszültség az audió végfokozat számára.

Sorkimeneti fokozat:

A sorvégfokozat végerősítő tranzisztorát transzformátoron keresztül vezérli a T502  (BC639) meghajtó tranzisztor, amely a vízszintes meghajtójelet az UOC eltérítés-processzor részétől kapja a C515  (4,7μF) elektrolit kondenzátoron keresztül.

A sortranszformátor biztosítja a 200V tápfeszültséget (amelyből a ZD502-vel stabilizált 33V hangolófeszültség is létrejön) a videó végfokozat számára, a 6,3Veff fűtőfeszültséget, valamint a függőleges végfokozatot tápláló 12V és 45V feszültségeket.

Processzor:

Ez a sasszi egy multifunkcionális áramkörre (UOC-re) épül: IC101-VCTI-ECO-90DEG,  amely a VCT49xyl processzor családhoz tartozik, 88 lábú tokban. Az IC CMOS technológiára épül, így standby-ban nagyon keveset fogyaszt, és egy 256kb-os belső programozható memóriával is rendelkezik.

Az áramkör több tápfeszültséget igényel: 8V-ot a 2-es lábán keresztül, 5V-ot a 19-es és 20-as lábakon, 3,3V-ot a 21, 46, 64, 65 és 68-as  lábakon, és 1,8V-ot a 24-es és 43-as IC lábakon.

A processzor az 57 és 58-as IC lábakon keresztül az I2C adatbusz SDA és SCL vonalain kommunikál a PLL tunerrel és a 24C16 memóriával.

Az IC biztosítja még a következő funkciókat:

- Programozható utasításkészlet.

- KF processzor, amely a külső SAW szűrőről kap jelet a 16-os és a 17-es lábakon.

- Hang demodulátor és audió processzor, aminek a 4-es (L) és 5-ös (R) IC lábakon megjelenő kimeneti jelei egyenesen az audió végfokozatot vezérlik.

- Videoprocesszor és színdekóder, amely referenciaként a 25-ös és 26-os IC lábakra csatlakozó Q102 (20.25MHz) kvarc jelét használja.

- RGB mátrix, aminek rendre a 71, 72 és 73-as IC lábak a kimenetei, és a T407, T408, T409 tranzisztorok közvetítésével közvetlenül vezérli a tranzisztoros videó végfokozatot.

- Szinkronprocesszor, ami biztosítja a H szinkronjelet a 60-as lábon, a  V szinkronjeleket a 84-es és 85-ös lábakon és az E/W jelet a 83-as lábon.

Az 59-es lábon kap a védelem áramköre képkioltási jelet a függőleges végfokból, és a 61 lábon HFLB (sorkioltási) jelet a sortranszformátorról.

Az infravörös vevő jelét a 49-es IC láb kapja, a helyi tasztatúra jelét pedig az 54-es láb.

A processzor IC lábainak elnevezését és üzemi DC feszültségeit a következő táblázat tartalmazza:

( Vigyázat!

A táblázat csak egyetlen szoftver változatnak megfelelő állapotot illusztrál. A processzor I/O portjai más funkciókat is elláthatnak, az adott alkalmazás szoftverének függvényében. Más alkalmazó, más szoftver.)

A processzor magába foglalja a SDA55xx, VSP94x7B, DDP3315C, MSP34x5G és DRX29xA processzorokat. Képes biztosítani a 4:3-as, vagy 16:9-es képcsővel rendelkező, többszabványos jelű, 50Hz-es mono, vagy sztereó  TV készülékek működését. Lehetővé teszi az FM rádió (RDS-el) és a teletext (10 oldalas memóriával) használatát is.

Függőleges végfokozat:

A TDA8357(59)J áramkörrel megoldott függőleges végfokozat biztosítja a vertikális eltérítő tekercs DC csatolt nagy áramú meghajtását. Az IC a 8-as lábán (GUARD) keresztül kiadott  VPROT feszültséggel lehetővé teszi a függőleges eltérítés hibája esetén a képcső védelmét.

## Audió végfokozat:

Az audió végfok az AN5277 IC-re épül, aminek 11-es lába (STANDBY) a táplálás megszakítást, 8-as lába (MUTE) pedig a némítást teszi lehetővé.

A szervizmenübe való belépés a távirányítón lévő gombok MENÜ-9-3-0-1 megnyomásával, a kilépés a „TXT” gombbal történik.

A Grundig TV készülékeknél, amelyek ezzel a sasszival szereltek a szervizmenübe való belépés az „i” gomb hosszabb nyomva tartásával megnyíló menüben történik. A  „Service Code” menüpont kiválasztása után  a 8500 kódot kell beírni.

A szervizmenüben a paramétereket a Up és Down (PR+, PR-) gombokkal kell kiválasztani, módosítani pedig a Left és a Right (Vol- és Vol+) gombokkal lehet.

A szervizmenü jóváhagyása után a képernyőn megjelenik a használt szoftver változat, ezután ki lehet választani az almenüket.

OPTIONS

STANDBY – beállítás az eladó, vagy a gyártó részére

AV1 YUV –AV1 rendelkezésre áll

AV2 & AV3 – AV2 és AV3  rendelkezésre áll

AV4 – AV4 mint SVHS bemenet, vagy mint CVBS bemenet

TELETEXT – Fastext, vagy Toptext

TELETEXT TABLE – Teletext karakterkészlet beállítása

LANGUAGE – A nyelv beállítása 1-es vagy 2-es menü szerint

CRT – 4:3 vagy 16:9 típusú képcső

PIP – Kép a képben üzemmód aktiválása

MAIN TUNER – A fő tuner típusának kiválasztása: Philips, Temic, Panasonic, Sharp

PIP TUNER – PIP tuner bekapcsolása

SVM &DCI

BLUEBACK – Kék képernyő beállítása jelhiány esetén

LTI &COMB

CTI

DYNAMIC FOCUS

ADAPTIVE PKG

PROTECTION – Egyik sem aktív (N/A); csak a BCL aktív; csak a függőleges védelem(VPROT) aktív;  BCL + VPROT is aktív

PANORAMA

KEYBORD – Helyi tasztatúra beállítása

GAME – Játékok megjelenítésének beállítása

ALARM TIMER

DEMO MODE – DEMO funkció aktiválása

SOUND OPTIONS

BG- BG norma aktiválása

DK-DK norma aktiválása

I-I norma aktiválása

L/L'- L/L' norma aktiválása

FM RADIO/TV GUIDE – rádió kit bemutatása

NICAM

DOLBY VIRTUAL

BASS OPTION – Dinamikus bass, vagy subwoofer

HEADPHONE

CARRIER MUTE – Az MSP-n, vagy a mikroprocesszoron keresztül

PAT

SIMPLE HOTEL –Hotel mód  aktiválása, vagy deaktiválása

HOTEL MAXVOL – A hangerő maximális szintjének beállítása, hotel módhoz

OSD OFFSET

BCL DELTA

AGC METHOD

TILT

TILT 0

CRT 4:3, MODE 16:9 – 16:9-es kép a 4:3-as képcsövön: az „auto cut-off” hatástalanítása

IF ADJUST (KF beállítások)

AGC – RAA feszültség beállítása (küszöbszint)

AGC FOR VH1

PIP AGC – RAA feszültség beállítása a PIP-hez (küszöbszint)

PIP AGC FOR VH1

50Hz GEOM  4:3 képhez

VERTICAL  AMPL – függőleges képméret

VERTICAL SHIFT – függőleges pozíció

LINEARITY – függőleges linearitás

S-CORRECTION – S korrekció

VERTICAL  ANGLE

VERTICAL  BOW

START LINE MEASUR- Kezdeti mérősor

VER BLANKING STOP

VER BLANKING START

HOR WIDTH – sorméret

HOR SHIFT – vízszintes pozíció

TRAPEZE CORR I

CUSHION CORR I

UPPER CORNER 1 I

LOWER CORNER 1I

UPPER CORNER 2 I

LOWER CORNER 2I

HOR BLANKING STOP

HOR BLANKING START

HOR OSD POZÍCIÓ – OSD vízszintes pozíció

VER OSD POZÍCIÓ - OSD függőleges pozíció

50Hz GEOM  HOR II  16:9 képhez

HOR WIDTH II

VER ZOOM II

FLYBL

TRAPÉZ CORR II

CUSION CORNER 1 II

UPPER CORNER 1 II

LOWER CORNER 1 II

UPPER CORNER 1 II

LOWER CORNER 2 II

50Hz GEOM EHT ( a normának megfelelő beállítások)

EHT THRESHOLD 		50

EHT CONSTAND IDŐ 	40

FÜGGŐLEGES EHT 1	-109

FÜGGŐLEGES EHT 2	-123

VÍZSINTES EHT 1		0

VÍZSINTES EHT 2		0

EHT DTC			-50

EHT P1			-39

EHT P2			-34

VIDEO ADJ I

R DRIVE - R fehér szint beállítás

G DRIVE - G fehér szint beállítás

B DRIVE - B fehér szint beállítás

R CUTOFF - B fekete szint beállítás

G CUTOFF - G fekete szint beállítás

B CUTOFF - B fekete szint beállítás

IBRM

WDRM

SCREEN ADJ – UG2 feszültség beállítása

VIDEO ADJ II

BCL GAIN

BCL TRESHOLD

BCL TRESHOLD II

BCL TIME CONSTANT 1

BCL TIME CONSTANT 2

OSD BRIGHTNESS – OSD fényerő

OSD CONTRAST– OSD kontraszt

TXT BRIGHTNESS – teletext fényerő

TXT CONTRAST – teletext kontraszt

VC DELAY FOR PAL – PAL világosságjel késleltetés beállítása

VC DELAY FOR SECAM - SECAM világosságjel késleltetés beállítása

VC DELAY FOR NTSC – NTSC világosságjel késleltetés beállítása

SUBCARRIER ADJ- Segédvivő beállítása

VIDEO ADJ III

DPWL GAIN

DPWL START P

PWL TIME CONSTANT

PWL

SVM GAIN

SVM CORRING

SVM LIMITER

SVM DELAY

SVM DIFF WINDOW

K1 szisztem feszültség (B+) értékek:

20”       : 114 VDC (for A48ECR43X51)

21”       : 111 VDC (for A51EFS13X191)

21”       : 114 VDC (for A51EER33X78)

21” PF : 122 VDC (for A51QDX993X030)

21” PF : 125 VDC (for A51ERF135X80)

21” PF : 125 VDC (for A51ELD032X001)

K2 szisztem feszültség (B+) értékek:

Hibaesetek

1.Hibajelenség: (Gyakran előforduló hiba ennél a sasszinál):

A TV néha kép nélkül, néha csak vízszintes csíkkal kapcsol be.

Oka:

A 3.3V és 1.8V feszültségek, amelyeket az smd feszültségstabilizátorok (IC601, IC603)   kimenetén kapunk, megváltoztak. Ezeknél az IC-knél a kimeneti feszültséget ellenállásosztóval állították be. Az osztó elemeinek megváltozása a kimeneti feszültségek módosulását eredményezi, ezért a processzor, a nem megfelelő táplálás miatt, különböző hibákat produkál.

2.Hibajelenség:

EEPROM hiba

Betehető üres (gyári új) memória is, az UOC fölprogramozza a gyártási alapadatokkal, ha nem tiltja az egyes fölhasználók által módosított szoftver ezt a funkciót.

Bekapcsolás után készenlét állapotban várni kell kb. 20 másodpercet.

3. Hibajelenség

3,2V DC mérhető az UOC a HOUT portján, kimeneti négyszögjel nincs.

Oka:

A VCTI UOC processzor HOUT portja (ami az adatlap alapján open source kapcsolású, és belső lehúzó ellenállással rendelkezik) ugyan a 2-es lábra érkező +8V tápfeszültséggel üzemel, de az L szintje 2,6V, és a H szintje 5,9V (a négyszögjel 3,3Vpp a pin60 oszcillogramja alapján).

Az itt mért 3,2V DC abnormális állapotnak tekinthető, amit a külső túlterhelés (C412, C442, C515, D501), vagy szoftver hiba, de a processzor hibája is okozhat.

Ha a külső túlterhelést okozni képes alkatrészek hibátlanok, és a szoftver frissítése sem segít, akkor csak a processzor cseréje marad.

4.Hibajelenség:

Az első fölfutó él után az UOC  HOUT portja H szinten marad

Oka:

Ezt a hibajelenséget tipikusan nem az EEPROM, vagy a VCTI UOC processzor okozza, hanem a sorvisszafutási impulzus (HFLB) hiánya.

A processzor indulásakor a HOUT kimeneten (60-as láb) megjelenő első felfutó élre már választ vár a sorvégfokból a HFLB bemenetére (61-es láb) kb. 400ms-on belül. Ha ez nem érkezik meg, letiltja a sormeghajtást, és a HOUT kimenet H (kb. 6V) szinten marad. Ennek oka bármi lehet, ami terheli a sorvégfokot, vagy gátolja a HFLB jel eljutását a 61-es lábra.

Tippek:

- C513 (220pF/2kV) kihagyható

- R531 (150K)

- R532 (150K)

- C519 (68pF/500V)

- ZD603 (8V2)

- C516 (22nF/25V)

- R501 (18K)

- T403 (BC848B) és áramköre

- T410 (BC858B) és áramköre

- Függőleges végfok (TDA8357J) tápellátása

(+12V a 3-as lábára, +45V a 6-os lábára)

- RGB végfok tápellátása (180V)

- Sortrafó

- A függőleges végfok hibája is letilthatja a sormeghajtást (de csak a sorvégfok beindulása után), mert a proc. 59-es VPROT lába ekkor nem kap H szintet a képvisszafutás alatt (VGUARD).

5.Hibajelenség:

Kép nincs hang van. SCART-ról sincs kép, lezárja valamiért a képcsövet: a katódok 187 volton vannak. A proc nem ad ki R,G,B jelet (pin 71,72,73).

Hibakeresés:

- Ellenőrizük az UOC tápfeszültségeit minden táplábán (ha egy is hiányzik, valamelyik fokozata nem működik):

+1,8V: pin 24, 43

+3,3V: pin 21, 46, 64, 65, 68

+5V   : pin 19, 20, 87

+8V   : pin 2

- Ellenőrizzük az IC501 függőleges végfok működését, mert hiba esetén a VPROT jel, ami az UOC pin59-re jut, lezárja az RGB erősítőket, hogy védje a képcsövet.

A jelút elemei:

IC501 pin8 (GUARD, 6V), R503, R512, R420, R459

- Ellenőrizzük a SENSE jel útját, ami a színegyensúly beállításához (és itt a sugáráram korlátozáshoz is) ad információt az UOC pin80 (CUT SENSE) számára, és extrém érték esetén az RGB erősítőket lezárhatja.

A jelút elemei:

T704,T705,T706, R702, R703, R704, C709, R705, D705, X701A pin1, X401A pin1, 	R434, R453, (R427, R432) D405

A diódákat visszáramra is ellenőrizni kell!

- Ha a hardverben nem találunk hibát, cseréljük/frissítsük az EEPROM tartalmat (üres is betehető).

6.Hibajelenség:

Kolléga hozta a tv-t. A szokásos puffer elkó kiszáradás volt a fő hibája. Tett bele egy kh-t, majd 3 napig kereste a hibát. Kiderült, hogy belül törött az ic foglalat egyik érintkezője, amit ő épített be.

A nagyobb baj, hogy az IC foglalat cseréje után sem jönnek meg a feszültségek a szekunder oldalon stby-ban, tehát a processzor sem kapja meg az 1,8V-t.

A D618 katódján kellene lenni 6,5V-nak, de csak 1,6V jelenik meg. A többi  feszültség is  alacsony állapotú, a +B 38V. Valószínűleg védelmi üzemmódban van.

A borzasztó az, hogy néha megjavult. Akkor kellett volna minden primer oldali paramétert ellenőrizni, hogy most könnyebb legyen a helyzetem. Kh-t nem találok, nincs összefolyatva semmi, alkatrész értékek jók. Smd kondikat nem szedtem ki. Most éppen nem akar működni. Rutin dolgokon túl vagyok. (áramkorlátozó ellenállás, elko stb).

Javítása:

Hiányzott az R637 smd ellenállás, és a soft indításért felelős C635 (1,5nF) törött volt. Az R637 értéke minden rajzon rosszul van megadva (27R). Ezzel egyáltalán be sem indul.

Ebben 6,8k van, donor alapján azonosítottam. Az IC datasheetjében 47k szerepel.

7.Hibajelenség:

Stby-ban 450V körüli feszültség van a puffer elkón, mert gerjed a táp IC.  A készülék változó idő után kikapcsol, de azonnal újra indítható.

Javítása:

Megpróbálhatjuk kivenni az egyik 100nF-os kondit a C644- C634 párhuzamos hálózatból, mivel a datasheetben csak 100nF az ajánlott érték. Ha ez nem csökkenti a feszültséget 310V-ra, akkor cserélni kell az IC-t.

8.Hibajelenség:

A legkülönbözőbb tápbizonytalansági (pl. kikapcsolgatási, lüktetési, indulási), és eltérítési problémák. Pl. a +3V3stby 2,7V-3,3V között ingadozik.

Oka:

Hibás a hálózati puffer kondenzátor. Rendkívül gyenge minőségű alkatrészekkel szerelik a tápegységet.

Oka1:

Gerjed, vagy csuklik a 3V3STBY tápfeszültséget előállító IC604 (LM317) stabkocka. Az IC cseréje nem segít. Vegyük ki a C614 (47nF) hidegítő kondenzátort a referencia osztóból!

9.Hibajelenség

Kikapcsolgat, de azonnal újraindítható.

Tippek:

- Védelmek: pin59 (VPROT), pin62 (SAFETY), pin61 (HFLB)

- Pin18 (RESET), üzem közben resetál.

- Bármelyik tápfeszültség szakadozik, lecsökken, vagy nagyon megnő. Ezt a processzor tápfeszültség menedzsment fokozata kikapcsolással reagálja le.

- Adatbusz, vagy EEPROM hiba.

10.Hibajelenség:

A készülék STBY-ból nem indul, a LED villog.

Szkóppal ellenőrizve a tápegység burst  (szakaszos impulzus)  üzemmódban dolgozik, ami a STBY tápfeszültségek előállításához elegendő csak. A szekunder oldal üzem állapotra konfigurálása (a tirisztor lezárása, és a ZD602 kikapcsolása) megtörténik

Oka:

Hibás a D621 (LL4148 smd) és/vagy a D611 (1N4148, BAV21) dióda a tápegység primer oldalán az IC602  vezérlő IC 8-as lábának tápfeszültség ellátó/kapuzó áramkörében. Lehet hibás (átvezethet) a C635 (1n5) kondenzátor is.

Megj:

Célszerű kicserélni a C652 (47uF/50V) kondenzátort is.

11.Hibajelenség:

A kép megjelenése után néhány másodperccel függőleges sötétebb, világosabb sávok jelennek meg a képen.

Oka:

Szűretlen, vagy rossz a hidegítése valamelyik tápfeszültség vonalnak

- A processzor árnyékoló serlege alatt a nyákon is látható barnulások a melegedés nyomai. Ez a magas hőmérséklet tönkreteszi az árnyékolás alatt elhelyezett elkókat. Ezért ezeket célszerű átültetni a forrasztási oldalra, és a lemezre ajánlott néhány szellőző lukat is csinálni.

Javítása:

Itt konkrétan a C423 (a 3V3 szűrője,10uF/16V) kiszáradása okozta a hibajelenséget. A fenti átalakítások után stabilan működik.

12.Hibajelenség:

EW hibák.

Két típusuk lehet:

- Nagy a sorméret párnatorzítással

- Kicsi a sorméret párnatorzítással

Oka1:

Mindkét típus oka lehet a sorvégfokban, vagy az EW áramkörben is.

A meghibásodásokat általában C525/C526 sorcsatoló kondenzátorok szivárgása okozza, ami a kondenzátorok mérésével nem mutatható ki, mert csak üzemi viszonyok között jelentkezik.

Oka2:

A 2-es típusú hibát okozhatja a processzor lábainak forrasztási hibája is, amit a nagy hődisszipációra lehet visszavezetni

Javítása:

A hibabehatároláshoz először hatástalanítsuk az EW áramkört az R519 kiemelésével. (A készülék így járatható, károsodás nélkül.)

-Ha így lecsökken a sorméret (párnahibával) akkor az EW áramkörben zárlatos/átvezet a T503 PMOSFET, vagy a C521 kondenzátor, esetleg hibás vezérlést kap a processzortól. R518 kiemelésével a processzor hatása is kizárható.

-Ha így is nagy marad a sorméret, akkor a hibás alkatrész a sorvégfokban van.

Mindig cseréljük (méregetés nélkül): C521, C523, C525, C526, C524, C513, C527

Ellenőrizzük: Usys, R519, L501, T503, D506, C530 (L501 menetzárlatossá válhat az alsó sorokban, ilyenkor újjá kell tekercselni.)

Ha szükséges frissítsük a szoftvert. Üres EEPROM is betehető.

13.Hibajelenség:

Készenlétből történő indításnál a kép és a hang megjelenése után néhány másodperccel eltűnik a kép és a hang, majd a készülék lekapcsol. A LED 4-es hibakódot villog, aminek jelentése: a védelem aktív. A távirányítóra és az előlapi gombokra nem reagál (reteszelődik). A hálózati főkapcsolóval történő áramtalanítás után ismét bekapcsolható, de újra letilt, és 4-et villog.

Többszöri próbálkozás után hibátlanul beindul, és működik kikapcsolásig, sőt újra bekapcsolható, amíg meleg.

Lehűlés után ismét nem indul.

A védelem áramköri elemei és a jelalakok (a VPROT jel is) hibátlanok.

Oka:

A processzor BCL és VPROT védelmekkel rendelkezik, amik kikapcsolhatók a szervizmenüben. Az OPTIONS menü PROTECTION menüpontjának négy állapota lehetséges:

-mindkét védelem kikapcsolva (N/A),

-csak a BCL védelem aktív,

-csak a VPROT aktív,

-mindkét védelem (BCL+VPROT) aktív.

Javítása:

A hiba a VPROT hatástalanításakor (amikor csak a BCL védelem aktív) megszűnt.

Valószínűleg a processzor 59-es lábának portja (VPROT) meghibásodott.

14.Hibajelenség:

Készenlétből történő indításnál a kép és a hang megjelenése után néhány másodperccel eltűnik a kép és a hang, majd a készülék lekapcsol. A LED 4-es hibakódot villog, aminek jelentése: a védelem aktív. A távirányítóra és az előlapi gombokra nem reagál (reteszelődik). A hálózati főkapcsolóval történő áramtalanítás után ismét bekapcsolható, de újra letilt, és 4-et villog.

A védelem áramköri elemei hibátlanok, de a függőleges végfok IC a 8-as (GUARD) lábán VFB impulzusok helyett DC szintet ad ki. Ezért a VPROT jel hiányában a processzor lekapcsolja a tápot. .

Oka:

A VPROT jel hiányában a processzor lekapcsolja a tápot.

A processzor BCL és VPROT védelmekkel rendelkezik, amik kikapcsolhatók a szervizmenüben.

Az OPTIONS menü PROTECTION menüpontjának négy állapota lehetséges:

-mindkét védelem kikapcsolva (N/A),

-csak a BCL védelem aktív,

-csak a VPROT aktív,

-mindkét védelem (BCL+VPROT) aktív.

Javítása:

- Vertikális végfok IC cseréje

- A vertikális védelem kikapcsolása a szervizmenüben (ha van idő belépni)

Megjegyzés:
Külső jellel a VGUARD jel helyettesíthető (4-5Vpp, 50Hz-es impulzus sorozattal). Ezt beadva a processzor nem kapcsol le, és a védelem a szervizmenüben kikapcsolható (ld: 13.hibaeset)

15.Hibajelenség: (K2 sasszi)

A tévét AV-ról használták.

Az esetek többségében hang nélkül, vagy hangos

recsegéssel indult be. Kb. 5-6 újbóli bekapcsolgatásra

normális lett a hang, és kikapcsolásig nem volt probléma

vele.

Mivel az önálló fejhallgató erősítő kimenetén is ilyen

volt a hang, a végfok kizárható mint hibaok.

Az EEPROM újraírása nem segített.

Oka:

Elégtelen a processzor 21, 64, 68 lábain a tápfeszültség:

3V3 helyett csak 2V4.

Javítása:

Ezt az üzemi 3V3 feszültséget az IC606

NCP1117DTARK programozható smd stabilizátor

állítja elő. Ezt kicserélve a feszültség, és így a hang is

helyreállt.

Megjegyzés:

Érdekes, hogy a 2,4V a 3,3V helyett csak hanghibát

okozott.