SMD ellenállások kódjelölése

Az SMD ellenállásoknál használatos kód számszerűleg egyenértékű a szokásos 3 csíkos színkóddal. A huzalkivezetéses, precíziós ellenállások (1 % vagy pontosabb) 4 csíkos jelölésének itt 4 számjegyű kód felel meg.

Az  első 2 (vagy 3) számjegy az Ω-os ellenállás-érték első 2 (vagy 3) számjegyének felel meg, a 3. (vagy 4.) számjegy pedig az ezt követő nullák száma, vagyis a szorzó.

Ha az ellenállás értéke 10 Ω-nál kisebb, van egy „R” betű, ami a tizedes pont helyét jelöli.

Néhány példa a tisztánlátás végett:

| 3 számjegyű példa | 4 számjegyű példa |
| --- | --- |
| 330 = 33 Ω – és nem 330 Ω | 1000 = 100 Ω - és nem 1000 Ω |
| 221 = 220 Ω | 4992 = 49 900 Ω, vagy 49,9 kΩ |
| 683 = 68 000 Ω, vagy 68 kΩ | 1623 = 162 000 Ω, vagy 162 kΩ |
| 105 = 1 000 000 Ω, vagy 1 MΩ | 1504 = 1 500 000 Ω, vagy 1,5 MΩ |
| 8R2 = 8,2 Ω | 0R56 vagy R56 = 0,56 Ω |

Az élet azonban produkál érdekes dolgokat. Mivel az egyre kisebb (0603 méretű) alkatrészekre nem fért el a négy karakter még olvasható méretben, ezért egy új kódolási szisztéma van az 1 % tűrésű ellenállásokon, ez az  EIA-96 jelölési eljárás. Ez egy 3 karakterből álló kód. Az első 2 karakter (számjegy) jelenti a három számjegyű ellenállás-értéket az alábbi (nagyobb) táblázat szerint, a 3. karakter (betű) jelenti a szorzót, a lenti (kisebb) táblázat szerint.

1 % -os SMD ellenállások kódolása

| kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 100 |  | 17 | 147 |  | 33 | 215 |  | 49 | 316 |  | 65 | 464 |  | 81 | 681 |
| 02 | 102 |  | 18 | 150 |  | 34 | 221 |  | 50 | 324 |  | 66 | 475 |  | 82 | 698 |
| 03 | 105 |  | 19 | 154 |  | 35 | 226 |  | 51 | 332 |  | 67 | 487 |  | 83 | 715 |
| 04 | 107 |  | 20 | 158 |  | 36 | 232 |  | 52 | 340 |  | 68 | 499 |  | 84 | 732 |
| 05 | 110 |  | 21 | 162 |  | 37 | 237 |  | 53 | 348 |  | 69 | 511 |  | 85 | 750 |
| 06 | 113 |  | 22 | 165 |  | 38 | 243 |  | 54 | 357 |  | 70 | 523 |  | 86 | 768 |
| 07 | 115 |  | 23 | 169 |  | 39 | 249 |  | 55 | 365 |  | 71 | 536 |  | 87 | 787 |
| 08 | 118 |  | 24 | 174 |  | 40 | 255 |  | 56 | 374 |  | 72 | 549 |  | 88 | 806 |
| 09 | 121 |  | 25 | 178 |  | 41 | 261 |  | 57 | 383 |  | 73 | 562 |  | 89 | 825 |
| 10 | 124 |  | 26 | 182 |  | 42 | 267 |  | 58 | 392 |  | 74 | 576 |  | 90 | 845 |
| 11 | 127 |  | 27 | 187 |  | 43 | 274 |  | 59 | 402 |  | 75 | 590 |  | 91 | 866 |
| 12 | 130 |  | 28 | 191 |  | 44 | 280 |  | 60 | 412 |  | 76 | 604 |  | 92 | 887 |
| 13 | 133 |  | 29 | 196 |  | 45 | 287 |  | 61 | 422 |  | 77 | 619 |  | 93 | 909 |
| 14 | 137 |  | 30 | 200 |  | 46 | 294 |  | 62 | 432 |  | 78 | 634 |  | 94 | 931 |
| 15 | 140 |  | 31 | 205 |  | 47 | 301 |  | 63 | 442 |  | 79 | 649 |  | 95 | 953 |
| 16 | 143 |  | 32 | 210 |  | 48 | 309 |  | 64 | 453 |  | 80 | 665 |  | 96 | 976 |

A szorzó az alábbi betűjelzés szerint:

| betű | szorzó |  | betű | szorzó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 10 000 000 |  | B | 10 |
| G | 1 000 000 |  | A | 1 |
| F | 100 000 |  | X vagy S | 0.1 |
| E | 10 000 |  | Y vagy R | 0.01 |
| D | 1000 |  | Z | 0,001 |
| C | 100 |  |  |  |

Példák:  22A = 165 ohm

68C = 49 900 Ω (49.9 kΩ)

43E = 2 740 000 (2,74 MΩ).

Ez a jelzés csak az 1 % tűrésű ellenállásokra vonatkozik !!

2, 5 és 10 % -os SMD ellenállások kódolása

(Egyes gyártók itt a hagyományos, 3 számjegyből álló jelölést használják)

| 2% (E24) |  | 5% (E24) |  | 10% (E12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |  | kód | kód |
| 01 | 100 |  | 13 | 330 |  | 25 | 100 |  | 37 | 330 |  | 49 | 100 |
| 02 | 110 |  | 14 | 360 |  | 26 | 110 |  | 38 | 360 |  | 50 | 120 |
| 03 | 120 |  | 15 | 390 |  | 27 | 120 |  | 39 | 390 |  | 51 | 150 |
| 04 | 130 |  | 16 | 430 |  | 28 | 130 |  | 40 | 430 |  | 52 | 180 |
| 05 | 150 |  | 17 | 470 |  | 29 | 150 |  | 41 | 470 |  | 53 | 220 |
| 06 | 160 |  | 18 | 510 |  | 30 | 160 |  | 42 | 510 |  | 54 | 270 |
| 07 | 180 |  | 19 | 560 |  | 31 | 180 |  | 43 | 560 |  | 55 | 330 |
| 08 | 200 |  | 20 | 620 |  | 32 | 200 |  | 44 | 620 |  | 56 | 390 |
| 09 | 220 |  | 21 | 680 |  | 33 | 220 |  | 45 | 680 |  | 57 | 470 |
| 10 | 240 |  | 22 | 750 |  | 34 | 240 |  | 46 | 750 |  | 58 | 560 |
| 11 | 270 |  | 23 | 820 |  | 35 | 270 |  | 47 | 820 |  | 59 | 680 |
| 12 | 300 |  | 24 | 910 |  | 36 | 300 |  | 48 | 910 |  | 60 | 820 |

A szorzó az alábbi betűjelzés szerint:

| betű | szorzó |  | betű | szorzó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 10 000 000 |  | B | 10 |
| G | 1 000 000 |  | A | 1 |
| F | 100 000 |  | X vagy S | 0,1 |
| E | 10 000 |  | Y vagy R | 0,01 |
| D | 1000 |  | Z | 0,001 |
| C | 100 |  |  |  |

Példák:  A55 = 330 Ω, 10% tűrésű ellenállás

C31 = 18 000 Ω (18 kΩ), 5%

D18 = 510 000 Ω (510 kΩ) 2%

Azért, ha teheted, ellenállás-mérővel ellenőrizd le !!!