CW29M024N

sasszi: S16A

Processzor: TDA1202x Hercules UOC

Szervizmód:

Készenléti üzemmódban nyomjuk le egymás után a következő távirányító gombokat:

Info – Menü – Mute – Power On

Az E/W PMOSFET melegedését (és a sortranzisztor tönkremenetelét) okozhatják:

-L405 (10mH) menetzárlatos, mert megégett (ez kívülről csak ritkán látható, a fölső sorok letekerése, vagy az induktivitásának megmérése alapján lehet minősíteni)

-C499 (1uF/160V) kapacitásvesztett

-C406 (720nF/400V, képcsőfüggő) átvezet

-C406S (430nF/400V, képcsőfüggő) átvezet

-C415 (100nF/400V) átvezet

-C407 (2,2uF/250V) átvezet

A kondenzátorokat célszerű kicserélni, mert hibájuk csak üzemi feszültségen jelentkezik, mérésükkel nem állapítható meg.

Ezeken kívül célszerű még kicserélni a CR404S (33nF/630V) kondenzátort.

A tekercs menetzárlatát is az átvezetős kondenzátorok szokták okozni.

Megjegyzés:

Az impulzus-kondenzátorok mérése általában nem mutatja ki a hibát, mert az csak üzemi körülmények között jelentkezik.